Stare Kurowo, dnia 26 listopada 2013 roku

RI 271.4.2013.ABie

Dotyczy zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.:

„BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ Z NIEZBĘDNĄ infrastrukturą towaRZyszącą z przeznaczeniem dla gminnej sieci wodociągowej”

W związku z zapytaniami wykonawców biorących udział w toczącym się postepowaniu o zamówienie publiczne, które wpłynęły w dniu 25.11.2013 r., po konsultacji z jednostką projektową udzielamy następujących odpowiedzi na zapytania złożone w sprawie treści SIWZ:

Pytanie nr 1

Pytanie nr 2 zadane w piśmie skierowanym do Państwa w dniu 21.11.2013 r. dotyczyło parametrów pompy popłucznej tj. pompy do płukania filtrów. Z treści udzielonej odpowiedzi (odpowiedź na pytanie nr 7 zamieszczona w Państwa piśmie z dnia 25.11.2013 r.) wynika, że doszło do niezrozumienia treści zadanego pytania i w związku z tym Państwa odpowiedź dotyczy pompy popłucznej i nie jest odpowiedzią na zadane pytanie. W związku z powyższym ponownie pytamy: czy w ramach zadania zamontowana ma być pompa płuczna tj. pompa do płukania filtrów, a jeśli tak – jakie mają być jej parametry.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Nie, do płukania filtrów nie będzie wykorzystywana pompa. Wszelkie informacje dotyczące sposobu płukania filtrów zawarte są w dokumentacji projektowej.

Pytanie nr 2

Proszę o podanie materiału z jakiego mają być wykonane filtry ciśnieniowe?

Odpowiedź na pytanie nr 2

W stacji uzdatniania wody należy zainstalować filtry ciśnieniowe o średnicy ( 1400 mm. Filtry stalowe, malowane proszkowo.

Pytanie nr 3

Proszę o podanie dokładnych parametrów pomp głębinowych.

Odpowiedź na pytanie nr 3

Montaż pomp głębinowych nie jest przedmiotem zamówienia. Podstawowe parametry pomp podane zostały w dokumentacji technicznej:

- wydajność: q = 1000 l/min

- podnoszenie: h = 47,42 m

- moc pomp Pm = 2 x 13,5 kW

- głębokość zainstalowania pomp Hp = 9,0 m ppt.

Wójt Gminy Stare Kurowo

(-) Wiesław Własak