Gmina Stare Kurowo

66-540 Stare Kurowo, ul. Daszyńskiego 1

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Tryb postępowania : przetarg nieograniczony

Podstawa prawna : Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.10 ust.1 i 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami) poniżej 5 186 000 euro

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA :

„Wymiana pokryć dachowych wraz z elementami docieplenia placówek oświatowych pełniących funkcje społeczno-kulturalne na terenie gminy

Stare Kurowo”

Przetarg opublikowano:

W Biuletynie Zamówień Publicznych 138247 - 2014; z dnia 27.06.2014 r.

Na stronie internetowej Gminy Stare Kurowo: www.bip.wrota.lubuskie.pl/ugstarekurowo

Na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Stare Kurowo.

Z A T W I E R D Z A M:

Wójt Gminy Stare Kurowo

(-) Wiesław Własak

Stare Kurowo, dnia 30.06.2014 r.

Stare Kurowo, czerwiec 2014 r.

I. Informacja o Zamawiającym

Nazwa Zamawiającego:	Gmina Stare Kurowo

REGON:			210966786

NIP: 				599-00-18-911

Miejscowość:			66-540 Stare Kurowo

Adres:				ul. Daszyńskiego 1

Strona internetowa:		www.starekurowo.pl

Godziny urzędowania:	od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30 - 15.30

tel. (095) 76 15 052 ,

faks . (095) 76 15 102,

Osoba do kontaktów z Wykonawcami: Artur Bieniek

Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy adresować:

jw.

znak postępowania: RI 271.2.2014

II. Informacje ogólne

Opis przedmiotu zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„Wymiana pokryć dachowych wraz z elementami docieplenia placówek oświatowych pełniących funkcje społeczno-kulturalne na terenie gminy

Stare Kurowo”

III. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia do dnia 14.11.2014 r. W przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy mających istotny wpływ na wykonanie umowy w terminie do 14.11.2014 r., za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności termin umowy może ulec odpowiedniemu przesunięciu po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym. Wymagany przez zamawiającego okres rękojmi - 36 miesięcy od dnia odbioru końcowego zadania.

IV. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przepisy prawne regulujące podstawę wykonywania zamówienia:

1) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami);

2) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.);

3) ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 ze zm.);

4) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.);

5) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401);

6) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz. 1126);

7) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie Książki Obiektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz. 1134);

2. Przedmiot zamówienia:

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) :

CPV: 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

3. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest remonty dachów na obiektach oświatowych na terenie gminy Stare Kurowo wraz z elementami ocieplenie tych budynków. Ze względów techniczno-organizacyjnych Zamawiający podzielił roboty na dwie odrębne części:

Część nr 1 – Wymiana pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej w Starym Kurowie wraz z robotami towarzyszącymi.

Zakres zadania obejmuje:

Roboty rozbiórkowe i transportowe.

Roboty pokrywcze z dachówki i obróbki blacharskie

Roboty ciesielskie, wymiana krokwi, wzmocnienie krokwi, impregnacja

Roboty malarskie

Instalacja odgromowa

Ocieplenie budynku – gzyms zewnętrzny

Zestawienie powierzchni:

Powierzchnia dachu  do wymiany – dachówka - 1488.27m2

Powierzchnia stropu do ocieplenia i wymiany - 176.58m2

Pokrycie dachu do wymiany – blacha - 160.03m2

Wzmocnienie krokwi dachowych - 60.60mb

Ocieplenie gzymsów - 223.00m2

Część nr 2 - Wymiana pokrycia dachowego w Przedszkolu Komunalnym w Starym Kurowie wraz z robotami towarzyszącymi.

Zakres zadania obejmuje:

Roboty rozbiórkowe i transportowe.

Roboty murowe – kominy.

Pokrycie dachu, obróbki blacharskie.

Roboty malarskie.

Instalacje odgromowe

Izolacje stropodachu

Zestawienie powierzchni:

Powierzchnia dachu  do wymiany – dachówka - 553.76 m2

Powierzchnia stropu do ocieplenia i wymiany - 144.45m2

Pokrycie dachu do wymiany – blacha - 256.15m2

Roboty dociepleniowe lukarn - 37.60m2

Przemurowanie kominów - 6.69m3

Instalacje odgromowe - 113.50mb

UWAGA 1:

Szczegółowe zakresy robót ujęte są w Tabelach Elementów Rozliczeniowych (przedmiary robót dla Części nr 1 i Części nr 2 zamówienia), dokumentacji technicznej oraz w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji. Dokumenty będą także do wglądu dla wykonawców w siedzibie Zamawiającego.

UWAGA 2:

Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów równoważnych w stosunku do opisanych w dokumentacji technicznej i przetargowej, będących produktami tożsamymi w kontekście obowiązującego standardu dla produktów wymaganych przez Zamawiającego.  Dopuszcza się również urządzenia i materiały o parametrach lepszych od wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia (parametry minimalne).

4. Wykonanie robót budowlanych.

1) Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (dalej STWiOR), wytycznymi określonymi w niniejszej SIWZ, z obowiązującymi normami, sztuką budowlaną, przepisami BHP, ppoż., ochrony środowiska oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego.

2) Wykonawca po wykonaniu robót przygotuje wszelkie wymagane dokumenty do zakończenia robót, w tym dokumentację powykonawczą i inwentaryzację geodezyjną.

3) Wykonanie robót będzie się uważać za zakończone – odbiór ostateczny, jeżeli odbiór nastąpi bez usterek i organ nadzoru budowlanego nie wniesie zastrzeżeń.

4) Do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych odpowiadających właściwościom materiałów przyjętych w projekcie.

5) Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości, świadectwa PZH).

6) Wykonawca zabezpieczy składowane tymczasowo na placu budowy materiały i urządzenia do czasu ich wbudowania przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą jakości, właściwości lub parametrów, oraz udostępni do kontroli przez Inspektora nadzoru.

7) Wyroby budowlane użyte do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom określonym w obowiązujących przepisach :

(a) Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.) cyt.: Art. 4. Wyrób budowlany może być wprowadzony do obrotu, jeżeli nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, w zakresie odpowiadającym jego właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, to jest ma właściwości użytkowe umożliwiające prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w których ma być zastosowany w sposób trwały, spełnienie wymagań podstawowych. Art. 5. 1. Wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi

regułami sztuki budowlanej, albo oznakowany, z zastrzeżeniem ust. 4, znakiem budowlanym, którego wzór określa załącznik nr 1 do niniejszej ustawy. Oznakowanie CE wyrobu budowlanego, który nie stwarza szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub bezpieczeństwa oraz nie odpowiada lub odpowiada częściowo specyfikacjom technicznym, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jest także dopuszczalne, wyłącznie po dokonaniu stosownej oceny zgodności.

(b) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z 2006r.) cyt. : Art. 10. Wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposób trwały, o właściwościach użytkowych, umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, można stosować przy wykonywaniu robót budowlanych wyłącznie, jeżeli wyroby te zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi.

5. Warunki rozliczenia wykonania przedmiotu zamówienia.

1) Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa na cenę ryczałtową obejmującą zakres rzeczowy zamówienia określony w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dokumentacjach technicznych i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót (STWiOR),.

2) Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia wystąpią roboty niezbędne do wykonania, a nie wynikające z dokumentacji projektowej, a których pomimo usilnych starań Wykonawca nie mógł przewidzieć, będą one rozliczane na podstawie odrębnie zawartej umowy pomiędzy Wykonawcą realizującym zamówienie, a Zamawiającym w trybie z wolnej ręki dla udzielania zamówień dodatkowych w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

3)Wynagrodzenie Wykonawcy jest ceną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia wynikającego swoim zakresem z pkt. 1 i jakikolwiek błąd w jej obliczeniu ma znaczenie na poprawność obliczenia ceny oferty.

4) Postawą ustalenia wynagrodzenia (ceny brutto oferty) będzie kosztorys ofertowy (Tabela Elementów Rozliczeniowych) opracowany metodą uproszczoną na podstawie dokumentacji projektowej, wytycznych i zaleceń określonych w niniejszej specyfikacji, STWiOR.

5) Zamawiający nie przewiduje rozliczenia za wykonane części robót.

6) Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się na : do 14 listopada 2014 r.

7) Za wykonanie przedmiotu umowy należy rozumieć zakończenie realizacji inwestycji i dokonanie protokólarnego odbioru końcowego robót.

8) Zapłata za fakturę nastąpić może z wykorzystaniem terminu odroczonej zapłaty - do 30 dni licząc od dnia złożenia u Zamawiającego sprawdzonej i zatwierdzonej faktury przez Inspektora Nadzoru oraz protokołu odbioru końcowego.

6. Dostępność dokumentacji projektowej.

1) Dokumentacja projektowa kompletna w wersji tradycyjnej jest dostępna w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 6  w dniach roboczych w godzinach od 8.00 do 15.00.

2) Na stronie internetowej: www.bip.wrota.lubuskie.pl/ugstarekurowo

V. Opis warunków udziału w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - zamawiający nie precyzuje warunku, ocena na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu metoda spełnia / nie spełnia;

2. Posiadania wiedzy i doświadczenia - (warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, ze wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej odpowiadającej swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości robót minimum 200.000,00 zł brutto, ocena na podstawie wykazu robót budowlanych oraz załączonych dowodów określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone -metoda spełnia / nie spełnia);

3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje, co najmniej osobami:

kierownika budowy – posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności  konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczeń zgodnie z art. 12 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 Prawa Budowlanego i aktualne ubezpieczenie o.c. (przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa),

kierownika robót elektrycznych - posiadającego uprawnienia do kierowania robotami elektrycznymi, posiadającego uprawnienia do kierowania robotami w zakresie instalacji i sieci elektrycznych bez ograniczeń bez ograniczeń zgodnie z art. 12 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 Prawa Budowlanego i aktualne ubezpieczenie o.c. (przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa).

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły -spełnia - nie spełnia-, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty.

4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej – - zamawiający nie precyzuje warunku, ocena na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu metoda spełnia / nie spełnia;

UWAGA:

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia oraz dokumenty dotyczące:

- Zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

- Sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

- Charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,

- Zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia należy złożyć w formie pisemnej (oryginał).

Kopie dokumentów dotyczących podmiotów, na zasobach, których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy są poświadczane za zgodność z oryginałem przez te podmioty. O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy podlegają wykluczeniu z postepowania w myśl art. 24 Ustawy. Ocena spełnienia warunków udziału w postepowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postepowaniu metoda warunku granicznego – spełnia / nie spełnia.

VI. Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.

VII. Informacje o podwykonawcach

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający informuje, że zgłosi sprzeciw wobec umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane jeżeli wartość wynagrodzenia podwykonawcy za określona cześć zamówienia będzie wyższa niż wartość tej części zmówienia wynikająca z tabeli elementów rozliczeniowych załączonej do oferty.

W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom należy wskazać w ofercie, które części zamówienia wykonawca powierzy podwykonawcom lub podać nazwy podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postepowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 (jeżeli powołuje się na te zasoby) – formularz nr 7.

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie maja dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

A. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

B. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – formularz nr 3;

C. lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, albo informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej – formularz 8,

D. Oświadczenie, o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych – formularz nr 2,

E. Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – formularz nr 6;

F. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrole, jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami – formularz nr 4;

G. oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – formularz nr 5.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty wskazane w punktach A, B oraz C składa każdy z wykonawców.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej składa dokumenty potwierdzające że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Dokumenty w/w powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez

wykonawcę.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

IX. Zawartość oferty

A. Oferta na wykonanie zamówienia – wypełniony formularz nr 1,

B. Pełnomocnictwo/pełnomocnictwa dla osoby/osób podpisujących ofertę, jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentów rejestracyjnych firmy, jeżeli upowa1nienie takie wynika z dokumentów rejestracyjnych firmy nie wymaga się składania tego formularza,

C. Oświadczenia lub dokumenty, jakie maja dostarczyć wykonawcy zgodnie z pkt. 8 SIWZ,

D. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnictwo/ctwa dla osoby/osób podpisujących ofertę,

E. Wypełniona tabela elementów rozliczeniowych – Formularz cenowy/przedmiar robót – formularz nr 1a lub/i formularz nr 1b

F. Informacja o podwykonawcach – formularz nr 7

G. Dowód wniesienia wadium dla formy innej niż pieniądz oryginał gwarancji lub poręczenia (kopie

dowodu wniesienia wadium należy wpiąć do oferty, a oryginał luźno dołączyć do oferty).

Pełnomocnictwa należy składać w formie pisemnej (oryginał) lub w formie kopi poświadczonej notarialnie.

X. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, dokumentów także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

W postepowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje

zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem, poczta e-mail.

Jeżeli oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane faksem, poczta e-mail to

każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Osoba do kontaktu w sprawie przedmiotu zamówienia oraz procedury przetargowej – Artur Bieniek

e-mail: artur.bieniek@starekurowo.pl

XI. Wymaganie dotyczące wadium

1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w kwocie 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy zł 00/100).

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

a. pieniądzu;

b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z

tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c. gwarancjach bankowych;

d. gwarancjach ubezpieczeniowych;

e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620).

4. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, Lubusko - Wielkopolski Bank Spółdzielczy w Drezdenku, Nr konta: 60 8362 0005 0260 0912 2000 0020 z dopiskiem na blankiecie przelewu: „Wadium na zabezpieczenie oferty przetargowej dla zadania pn. „Wymiana pokryć dachowych wraz z elementami docieplenia placówek oświatowych pełniących funkcje społeczno-kulturalne na terenie gminy Stare Kurowo” Kserokopię dowodu przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty.

5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

6. Zamawiający zwraca wadium zgodnie z zasadami określonymi w art. 46 ust. 1, 1a i 2 ustawy PZP.

7. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy

wskazany przez wykonawcę.

8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza.

Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli zachodzą przesłanki wynikające z art. 46 ust. 4a lub ust. 5 ustawy PZP.

XII. Termin zawiązania ofertą

Wykonawca jest związany oferta przez okres 30 dni. Bieg terminu związania oferta rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania oferta Zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

XIII. Opis sposobu przygotowania ofert

- Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Oferta, pod rygorem jej nieważności, winna być napisana w języku polskim. Dokumenty w innych językach stanowiące cześć oferty musza być przetłumaczone na język polski i tłumaczenie to musi być zamieszczone w ofercie. Oferta musi być napisana czytelnie, na maszynie do pisania, komputerowo lub inną trwała techniką.

- Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną. Podpis osoby upoważnionej musi pozwalać na identyfikacje jej imienia i nazwiska (np. będzie uzupełniony pieczątką imienną). Zaleca się, aby wszystkie wypełnione strony oferty były kolejno ponumerowane i parafowane przez osobę upoważniona przez Wykonawcę do podpisania oferty.

- Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być podpisane przez osobę upoważniona przez Wykonawcę do podpisania oferty w sposób wskazany powyżej. W przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.

- Ofertę należy złożyć w oryginale. Strony oferty powinny być trwale połączone w sposób uniemożliwiający ich samoistne rozdzielenie.

- Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystym, zamkniętym podwójnym opakowaniu. Opakowanie zewnętrzne należy opisać następująco:

Adres Zamawiającego

Oferta – Przedmiot przetargu:

„Wymiana pokryć dachowych wraz z elementami docieplenia placówek oświatowych pełniących funkcje społeczno-kulturalne na terenie gminy Stare Kurowo”

nie otwierać przed 16.07.2014 r. godz. 10.00

Adres składającego ofertę

8. Dodatkowe informacje dotyczące oferty:

- zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – część nr 1 i/lub część nr 2

- zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

- zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postepowaniu

- Jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), muszą być oznaczone klauzulą „NIE UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”. Zaleca się umieścić takie dokumenty na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub osobno); zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów i oświadczeń nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich odtajnienie.

XIV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 16.07.2014 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Zamawiającego, sala konferencyjna w budynku B.

XV. Opis sposobu obliczania ceny

- Obliczona przez wykonawcę cena oferty powinna zawierać wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie Wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia dla terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty.

- Wykonawca powinien uwzględnić w cenie wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia, a szczególnie informacje, wymagania i warunki podane w niniejszej SIWZ.

- Cenę oferty należy obliczyć na podstawie zakresu i wymagań przedstawionych w SIWZ. Ostatecznie wyliczona cena oferty musi zawierać elementy cenotwórcze takie jak opłaty celne i importowe oraz podatek VAT.

- Cenę oferty należy obliczyć wypełniając Formularz cenowy/przedmiar robót. W kolumnie 6 tabeli Formularza wykonawca podaje cenę jednostkowa netto, następnie w kolumnie 7 oblicza iloczyn oferowanej ceny jednostkowej (kol. 6) i ilości wskazanych w kolumnie 5. Następnie należy podsumować kolumnę 7 obliczając wartość netto oferty, wskazać stawkę podatku VAT, obliczyć podatek VAT i obliczyć wartość brutto oferty sumując wartość netto oferty i podatek VAT. Tak obliczona cena będzie podstawa porównania ofert. Zgodnie z opinią Prezesa Zamówień Publicznych, dokonując czynności oceny ofert w zakresie kryterium ceny Zamawiający jest zobowiązany dla porównania ofert doliczyć do ceny ofertowej podmiotów zagranicznych, jeśli nie są oni zobowiązani do płatności podatku w Polsce, kwotę należnego podatku VAT.

- Waluta Zamówienia – złoty polski.

- Cena oferty musi zostać podana w PLN (złotych polskich).

- Rozliczenie zadania nastąpi obmiarowo (kosztorysowo) zgodnie z cenami jednostkowymi wskazanymi w tabeli elementów rozliczeniowych.

XVI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny oferty

- Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostaną złożone przez wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postepowania; nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

- Zamawiający oceni oferty na podstawie niżej wymienionych kryteriów oceny ofert. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (wartość brutto oferty).

- Ocena ofert :

Złożone oferty będą rozpatrywane przez Zamawiającego przy zastosowaniu następującego kryterium :

Cena wykonania zamówienia – 100 %

Cena wykonania zamówienia – obejmuje cenę wykonania robót budowlanych. Oferta z

najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów = 100 pkt.

- Oferty następne będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtańszej wg

wzoru :

C = [C min / C bad] x 100

gdzie:

C - liczba punktów za cenę ofertową

C min - najniższa cena ofertowa spośród ofert badanych

C bad - cena oferty badanej

- Opis:

Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do  drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.

XVII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

- O wyborze oferty, Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia oraz umieści informacje na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie, zgodnie z art. 92 ustawy.

- Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie wskazanym w art. 94 ustawy PZP.

- Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejsza spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

XVIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- Wybrany Wykonawca przed zawarciem umowy obowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny ofertowej.

- Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji, jeżeli oferta została złożona wspólnie przez kilku Wykonawców, w treści gwarancji muszą być dokonane następujące stwierdzenia :

  - wykaz wszystkich Wykonawców wspólnie składających ofertę;

  - że gwarant zapłaci wymienioną kwotę bez względu na to, z czyjej przyczyny przedmiot zamówienia nie został wykonany należycie;

  - wypłata należnej kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy w przypadku wymienionym w ust. 2 nastąpi zawsze bez względu na winę któregokolwiek z Wykonawców wspólnie wykonujących zamówienie;

  - termin ważności.

- Należną kwotę zabezpieczenia Wykonawca zobowiązany będzie wnieść w całości przed zawarciem umowy.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.

- W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

- Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowa je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt. 3.

- Zamawiający zwróci 80 % wniesionego zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosić będzie 20 % wysokości zabezpieczenia.

- Kwota, o której mowa w ust. 11, zostanie zwrócona nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

XIX. Warunki umowy

Warunki umowy i wszystkie informacje są zawarte we wzorze umowy, który stanowi integralna cześć

oferty. Wykonawca ma obowiązek potwierdzić warunki umowy.

XX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postepowania o udzieleniu zamówienia

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej w zgodzie z ustawa Prawo Zamówień Publicznych Dział VI Środki ochrony prawnej, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego, przepisów ustawy.

Uznaje się, iż złożenie oferty oznacza, iż Wykonawca zapoznał się z ustawodawstwem, aktami prawnymi i przepisami polskimi, które mogą w jakikolwiek sposób wpłynąć lub dotyczyć funkcjonowania i działalności w ramach niniejszego przetargu, a następnie Umowy.

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą :

„Wymiana pokryć dachowych wraz z elementami docieplenia placówek oświatowych pełniących funkcje społeczno-kulturalne na terenie gminy Stare Kurowo”

Tryb postępowania : przetarg nieograniczony

1. Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Siedziba……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nr telefonu/faks ………………………………………………………………………………………………………………………….

adres e-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………………..

nr NIP ………………………………………….……………………………………………………………………………................

nr REGON ……………………………………….…………………………………………………………………………………………

2. Dane dotyczące Zamawiającego :

Gmina Stare Kurowo

Ul. Daszyńskiego 1

66-540 Stare Kurowo

województwo lubuskie

3. Zobowiązania Wykonawcy

CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA:

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia za cenę :

Cena wykonania brutto : ………………………………………………….. zł

(słownie: ……………………………………………………………….............……………………………………………………)

w tym ........% VAT tj.:.….................................. zł

CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA:

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia za cenę :

Cena wykonania brutto : ………………………………………………….. zł

(słownie: ……………………………………………………………….............……………………………………………………)

w tym ........% VAT tj.:.…............................................................................................................. zł

4. Oświadczenia Wykonawcy:

1) zobowiązuję się wykonać zamówienie w terminie : do 14.11.2014 r.

2) na wykonany przedmiot zamówienia udzielam gwarancji na wykonane roboty budowlane i zamontowane urządzenia na okres 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego,

3) uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni,

4) zobowiązuje się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości: ………………………………………………….., w formie ……………………………………………………………………………

5) poświadczam wniesienie wadium w wysokości: …………………… zł w formie ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

6) Oświadczam, że akceptuję wszystkie zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie zgłaszam do nich zastrzeżeń.

7) oświadczam, że w przypadku udzielenia mi zamówienia publicznego:

a) sporządzę dokumentację powykonawczą,

b) w pełni odtworzę i uporządkuję terenu po zakończeniu robót,

8) na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam następujące oświadczenia i dokumenty :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

5. Oferta wspólna ( jeżeli występuje ).

Pełnomocnik Wykonawców wspólnie składających ofertę :

Nazwisko, imię ……………………………………………………………………………………………………………………………

Stanowisko ……………………………………......…………………………………………………………………………………….

Telefon.....……………………………… Faks ………………………………………….

Zakres umocowania :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

6. Zastrzeżenie Wykonawcy

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..................…………………………………………….

7. Inne informacje Wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

8. Zwrotu wadium wniesionego w pieniądzu należy dokonać na nasze konto :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

9. Części zamówienia, których wykonanie Wykonawca powierza podwykonawcom**:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………..........………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………….

(imię i nazwisko podpis

uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy )

data ..........................................

** W przypadku, gdy Wykonawca nie powierza wykonania żadnej części zamówienia podwykonawcom, należy zamieścić informację „nie dotyczy

* niepotrzebne skreślić

Załącznika 1A do SIWZ

Nazwa wykonawcy, adres

(pieczęć)

FORMULARZ CENOWY/PRZEDMIAR ROBÓT

na  zadanie pn.:

„Wymiana pokryć dachowych wraz z elementami docieplenia placówek oświatowych pełniących funkcje społeczno-kulturalne na terenie gminy

Stare Kurowo”

Część nr 1 – Wymiana pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej w Starym Kurowie wraz z robotami towarzyszącymi.

Zleceniodawca :  Gmina Stare Kurowo   -    ul. Daszyńskiego 1    66-540 Stare Kurowo

| Lp. | Podstawa | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka | Cena Jednostkowa | Wartość (kol.5 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | nazwa | Ilość |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| x | x | x | X | X | X | X |
| x | x | Roboty rozbiórkowe | x | x | X | X |
| 1 | KNR-W 4-03 1140-06 | Demontaż przewodów wyrównawczych i odgromowych z pręta mocowanych na dachu stromym z dachówki 120+40*3 | m | 240.000 |  |  |
| 2 | KNR-W 4-03 1138-06 | Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu stromym na dachówce, 85+165 | szt. | 250.000 |  |  |
| 3 | KNR-W 4-03 1139-08 | Demontaż przewodów wyrównawczych i odgromowych z pręta o przekroju do 120 mm2 mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym 24.0+12.0 | m | 36.000 |  |  |
| 4 | KNR-W 4-01 0509-02 | Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie {[(32.50+38.00)*10.50]*2}/2+(7.50*17.30)/2+20.0*7.05+11.40*7.05+5.80*7.05+31.00*7.05+22.80*7.05+5.90*7.05 | m2 | 1488.270 |  |  |
| 5 | KNNR-W 3 0516-04 | Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie dachu; odstęp łat ponad 16 do 24 cm {[(32.50+38.00)*10.50]*2}/2+(7.50*17.30)/2+20.0*7.05+11.40*7.05+5.80*7.05+31.00*7.05+22.80*7.05+5.90*7.05 | m2 | 1488.270 |  |  |
| 6 | KNR-W 4-01 0545-04 | Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku 40.0*2+17.50+1 05.0+21 .0*2+1 7.50 | m | 262.000 |  |  |
| 7 | KNR-W 4-01 0545-06 | Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku 8*10+22.0 | m | 102.000 |  |  |
| 8 | KNR-W 4-01 0545-08 | Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów, okienek itp. z blachy nie nadającej się do użytku (40.0*2)*0.30+1 7.50*0.30+(2.20*1 .50)*1 2+1 05.0*0.30+(2.20*1 .50)*9 | m2 | 130.050 |  |  |
| 9 | KNR 4-04 0901-06 | Ustawienie rynny drewnianej do gruzu | m | 40.000 |  |  |
| 10 | KNR 4-04 0901-07 | Rozebranie rynny drewnianej do gruzu | m | 40.000 |  |  |
| 11 | KNR 4-04 1103-01 | Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze | m3 | 40.000 |  |  |
| 12 | KNR 4-04 1103-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km | m3 | 40.000 |  |  |
| 13 | KNR 4-04 1103-05 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 4 | m3 | 40.000 |  |  |
| 14 | kalkulacja własna | Opłata za składowanie gruzu z rozbiórki na wysypisku | m3 | 40.000 |  |  |
| x | x | Roboty pokrywcze dachu | x | x | x | x |
| 15 | KNR 0-1511 0517-01 | Ułożenie na połaci dachowej folii dachowej {[(32.50+38.00)*10.50]*2}/2+(7.50*17.30)/2+20.0*7.05+11.40*7.05+5.80*7.05+31.00*7.05+22.80*7.05+5.90*7.05 | m2 | 1488.270 |  |  |
| 16 | KNR-W 2-02 0410-04 | Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej kontrłaty {{[(32.50+38.00)*10.50]*2}/2+(7.50*17.30)/2+20.0*7.05+11.40*7.05+5.80*7.05+31.00*7.05+22.80*7.05+5.90*7.05}*0.4 | m2 | 595.308 |  |  |
| 17 | KNR 0-1511 0517-02 | Ołacenie dachów łatami z drewna impregnowanego 4.5x6cm, przycięcie i przybicie łat {[(32.50+38.00)*10.50]*2}/2+(7.50*17.30)/2+20.0*7.05+11.40*7.05+5.80*7.05+31.00*7.05+22.80*7.05+5.90*7.05 | m2 | 1488.270 |  |  |
| 18 | KNR 2-02 0504-04 | Pokrycie dachów dachówką karpiówką ceramiczną w koronkę {[(32.50+38.00)*10.50]*2}/2+(7.50*17.30)/2+20.0*7.05+11.40*7.05+5.80*7.05+31.00*7.05+22.80*7.05+5.90*7.05 | m2 | 1488.270 |  |  |
| 19 | KNR 2-02 0507-02 | Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy tytan cynk (pas nadrynnowy, okienka w dachu-lukarny, opierzenia kominów) (40.0*2)*0.30+17.50*0.30+(2.20*1.50)*12+105.0*0.30+(2.20*1.50)*9 | m2 | 130.050 |  |  |
| 20 | KNR 2-02 0509-04 | Rynny dachowe półokrągłe o śr. 1 5 cm - z blachy tytan- cynk 40.0*2+17.50+20.0+1 1 .80+11 .80+22.80+31.20+11 .80+21 .00*2+1 7.50 | m | 266.400 |  |  |
| 21 | KNR 2-02 0509-09 | Zbiorniczki przy rynnach - z blachy tytan cynk | szt. | 16.000 |  |  |
| 22 | KNR 2-02 0511-03 | Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm- z blachy tytan cynk 10*6.0+8*6.0 | m | 108.000 |  |  |
| 23 | KNR AT-09 0104-06 | Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwśniegowy 39.0*2+16.50+19.0+10.80+10.80+21.80+30.20+10.80 | m | 197.900 |  |  |
| x | x | Dach nad łącznikiem | x | x | x | x |
| 24 | KNR-W 4-01 0545-02 | Rozebranie pokrycia dachowego z blachy miedzianej nie nadającej się do użytku 12.90*3.95+(4.20*2)*12.90+(0.60*0.60)*2 | m2 | 160.035 |  |  |
| 25 | KNR-W 4-01 0545-08 | Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (4.20*2+3.95+12. 90*2)*0.25 | m2 | 9.538 |  |  |
| 26 | KNR-W 4-01 0545-06 | Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku | m | 10.000 |  |  |
| 27 | KNR-W 4-01 0545-04 | Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku 12.90*3 | m | 38.700 |  |  |
| 28 | KNR-W 4-01 0441-02 | Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk 12.90*3.95+(4.20*2)*12.90+(0.60*0.60)*2 | m2 | 160.035 |  |  |
| 29 | KNR-W 4-01 0440-01 | Rozebranie elementów stropów drewnianych - polepy 12.90*3.95+(4.20*2)*12.90+(0.60*0.60)*2 | m2 | 160.035 |  |  |
| 30 | KNR 0-1511 0517-01 | Pokrycie dachów - ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii 12.90*3.95+(4.20*2)*12.90+(0.60*0.60)*2 | m2 | 160.035 |  |  |
| 31 | KNR-W 2-02 0509-04 | Pokrycie dachów blachą tytan cynk grubości 0.70 mm; rozstaw rąbka prostopadłego do okapu 90 cm 12.90*3.95+(4.20*2)*12.90+(0.60*0.60)*2 | m2 | 160.035 |  |  |
| 32 | KNR 2-02 0507-01 | Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy tytan cynk (pas nadrynnowy+opierzenia boczne) (4.20*4+3.95*2+2.55*3+5.25)*0.25 | m2 | 9.400 |  |  |
| 33 | KNR-W 2-02 0520-03 | Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy tytan cynk 12.90*3 | m | 38.700 |  |  |
| 34 | KNR-W 2-02 0527-03 | Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy tytan cynk | m | 10.000 |  |  |
| 35 | KNR 0-1511 0517-01 | Ułożenie folii paroprzepuszczalnej na stropie pod ocieplenie stropu 12.90*3.95+(4.20*2)*12.90+(0.60*0.60)*2 | m2 | 160.035 |  |  |
| 36 | KNR-W 2-02 0612-03 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr 20cm 12.90*3.95+(4.20*2)*12.90+(0.60*0.60)*2 | m2 | 160.035 |  |  |
| 37 | KNR-W 2-02 0410-01 | Ponowne odeskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej 12.90*3.95+(4.20*2)*12.90+(0.60*0.60)*2 | m2 | 160.035 |  |  |
| 38 | KNR 4-04 1103-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km 160.35*0.15 | m3 | 24.053 |  |  |
| 39 | KNR 4-04 1103-05 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 4 | m3 | 24.053 |  |  |
| 40 | kalkulacja własna | Opłata za składowanie gruzu z rozbiórki na wysypisku | m3 | 24.053 |  |  |
| x | x | Izolacja stropu nad 1 piętrem | x | x | x | x |
| 41 | KNR-W 4-010804-07 | Zerwanie posadzki cementowej 10.80*16.35 | m2 | 176.580 |  |  |
| 42 | KNR-W 4-01 0440-01 | Rozebranie elementów stropów drewnianych - polepy 10.80*16.35 | m2 | 176.580 |  |  |
| 43 | KNR-W 4-01 0106-04 | usunięcie z budynku gruzu | m3 | 17.650 |  |  |
| 44 | KNR 4-04 1103-01 | Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze | m3 | 17.650 |  |  |
| 45 | KNR 4-04 1103-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km | m3 | 17.650 |  |  |
| 46 | KNR 4-04 1103-05 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 4 | m3 | 17.650 |  |  |
| 47 | kalkulacja własna | Oplata za składowanie gruzu z rozbiórek - utylizacja | m3 | 17.650 |  |  |
| 48 | KNR-W 4-01 0413-02 | Przekładki z desek 10x6 305 | m | 305.000 |  |  |
| 49 | KNR-W 4-01 0610-03 | Oczyszczenie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych - pow. odgrzybiana ponad 5 m2 10.80*16.35 | m2 | 176.580 |  |  |
| 50 | KNR-W 4-01 0614-05 | Odgrzybianie desek lub płyt przez dwukrotne powlekanie powierzchni ponad 10 m2 preparatami solowymi metodą smarowania 10.80*16.35 | m2 | 176.580 |  |  |
| 51 | KNR 0-1511 0517-01 | Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii 10.80*16.35 | m2 | 176.580 |  |  |
| 52 | KNR-W 2-02 0612-03 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr 8cm 10.80*16.35 | m2 | 176.580 |  |  |
| 53 | KNR 0-21 4007-03 | Ślepa podłoga z płyt wiórowych 10.80*16.35 | m2 | 176.580 |  |  |
| 54 | KNR 4-01 0412-07 | Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - miecze lub zastrzały | m | 60.600 |  |  |
| x | x | Rusztowania | x | x | x | x |
| 55 | KNR-W 2-02 1609-07 | Rusztowania ramowe przesuwne RR - 1/30 wysokość kolumny do 8 m | kol. | 22.000 |  |  |
| x | x | Gzymsy żelbetowe | x | x | x | x |
| 56 | KNR 0-23 2611-01 | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie | m2 | 150.000 |  |  |
| 57 | KNR 0-23 2611-02 | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT | m2 | 150.000 |  |  |
| 58 | KNR 0-23 2614-03 | Docieplenie zewnętrznych gzymsów żelbetowych płytami styropianowymi gr. 2cm - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki 223.0*1.00 | m2 | 223.000 |  |  |
| x | x | Kominy | x | x | x | x |
| 59 | KNR-W 4-01 0433-02 | Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m | szt. | 1.000 |  |  |
| 60 | KNR-W 4-01 0433-03 | Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie ponad 5 m | szt. | 1.000 |  |  |
| 61 | KNR-W 4-01 0310-02 | Przemurowanie kominów z cegieł klinkierowych kl 150 o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 (1 .20*0.60)*4.00+(1 ,40*0.60)*4.00+(0.90*0.38)*2.00 | m3 | 6.924 |  |  |
| x | x | Impregnacja konstrukcji dachowych | x | x | x | x |
| 62 | KNR-W 4-01 0627-04 | Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi 1488.27+160.03 | m2 | 1648.300 |  |  |
| 63 | KNR-W 4-01 0631-01 | Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków 1488.27+160.03 | m2 | 1648.300 |  |  |
| x | x | Instalacja odgromowa | x | x | x | x |
| 64 | KNR-W 4-03 0702-01 | Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu stromym krytym eternitem lub dachówką 240 | szt. | 240.000 |  |  |
| 65 | KNR-W 4-03 0708-02 | Wymiana przewodów instalacji odgromowej naprężanej (zwód poziomy) z pręta o śr. do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu stromym | m | 250.000 |  |  |
| 66 | KNR-W 4-03 0711-03 | Wymiana złączy naprężających instalacji odgromowych na dachu | szt. | 14.000 |  |  |
| 67 | KNR-W 4-03 0711-07 | Wymiana złączy odgałęźnych dwuwylotowych instalacji odgromowych | szt. | 10.000 |  |  |
| 68 | KNR-W 4-03 0704-01 | Wymiana przewodów instalacji odgromowej i przewodów wyrównawczych z płaskownika o przekroju do 120 mm2 w ciągu poziomym na ścianach na uprzednio zamocowanych wspornikach | m | 36.000 |  |  |
|  | RAZEM NETTO: |  |
|  | VAT ….% |  |
|  | RAZEM BRUTTO: |  |

SŁOWNIE  BRUTTO:…................................................................................................................. zł

UWAGI:

- cena jednostkowa – musi zawierać w sobie wszystkie składniki R,M,S (łącznie z kosztami zaopatrzenia, kosztami ogólnymi, zyskiem)

- cena ta obejmuje zabezpieczenie terenu, koszty właściwego oznakowania i zabezpieczenia prowadzonych robót oraz wszelkich pomiarów i badań,

- oferowana cena jednostkowa jest ceną netto

Podpisano:

………………………………………………………………

(czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela

lub imienna pieczątka + podpis)

Załącznik 1B do SIWZ

Nazwa wykonawcy, adres

(pieczęć)

FORMULARZ CENOWY/PRZEDMIAR ROBÓT

na  zadanie pn.:

„Wymiana pokryć dachowych wraz z elementami docieplenia placówek oświatowych pełniących funkcje społeczno-kulturalne na terenie gminy Stare Kurowo”

Część nr 2 - Wymiana pokrycia dachowego w Przedszkolu Komunalnym w Starym Kurowie wraz z robotami towarzyszącymi.

Zleceniodawca :  Gmina Stare Kurowo   -    ul. Daszyńskiego 1    66-540 Stare Kurowo

| Lp. | Podstawa | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka | Cena Jednostkowa | Wartość (kol.5 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | nazwa | Ilość |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| x | x | x | X | X | X | X |
| x | x | Roboty rozbiórkowe | x | x | X | X |
| 1 | KNR-W 4-03 1140-06 | Demontaż przewodów wyrównawczych i odgromowych z pręta mocowanych na dachu stromym z dachówki 78.50+35.0 | m | 113.500 |  |  |
| 2 | KNR-W 4-03 1138-06 | Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu stromym na dachówce | szt. | 154.000 |  |  |
| 3 | KNR-W 4-03 1139-08 | Demontaż przewodów wyrównawczych i odgromowych z pręta o przekroju do 120 mm2 mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym | m | 15.000 |  |  |
| 4 | KNR-W 4-01 0509-03 | Rozbiórka pokrycia z dachówki zakładkowej cementowej (30.30*5.60)*2+12.60*5.60+14.00*7.00+14.00*6.00 | m2 | 591.920 |  |  |
| 5 | KNNR-W 3 0516-04 | Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie dachu; odstęp łat ponad 16 do 24 cm (30.30*5.60)*2+12.60*5.60+14.00*7.00+14.00*6.00 | m2 | 591.920 |  |  |
| 6 | KNR-W 4-01 0545-04 | Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku | m | 90.000 |  |  |
| 7 | KNR-W 4-01 0545-06 | Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku 6.0*6 | m m | 36.000 |  |  |
| 8 | KNR-W 4-01 0545-08 | Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, parapetów z blachy, okienek itp. z blachy nie nadającej się do użytku 3.10*0.40+6.00*0.40+4.40*0.40+0.64*0.40+3.00*0.40+3.50*0.40+6.80*0.40+ 6.80*0.40+3.00*0.40+5.60*0.40+6.00*0.60+(0.30*1 ,70)*4+(1 .20*0.30)*1 0+ 0.30*1.50+5.00*0.30 | m2 | 28.326 |  |  |
| 9 | KNR 4-04 0901-06 | Ustawienie rynny drewnianej do gruzu 30.0 | m | 30.000 |  |  |
| 10 | KNR 4-04 0901-07 | Rozebranie rynny drewnianej do gruzu 30.0 | m | 30.000 |  |  |
| 11 | KNR 4-04 1103-01 | Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze | m3 | 11.000 |  |  |
| 12 | KNR 4-04 1103-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km | m3 | 11.000 |  |  |
| 13 | KNR 4-04 1103-05 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 4 | m3 | 11.000 |  |  |
| 14 | kalkulacja własna | Opłata za składowanie gruzu z rozbiórki na wysypisku | m3 | 11.000 |  |  |
| 15 | KNR-W 4-01 0353-04 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych okiennych o powierzchni do 2 m2 - lukarny | szt. | 4.000 |  |  |
| x | x | Roboty pokrywcze dachu - dachówka | x | x | x | x |
| 16 | KNR 0-1511 0517-01 | Ułożenie na połaci dachowej folii dachowej (30.30*5.60)*2+12.60*5.60+14.00*7.00+14.00*6.00 | m2 | 591.920 |  |  |
| 17 | KNR-W 2-02 0410-04 | Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej kontrłaty {(30.30*5.60)*2+12.60*5.60+14.00*7.00+14.00*6.00}/2 | m2 | 295.960 |  |  |
| 18 | KNR 0-1511 0517-02 | Ołacenie dachów łatami z drewna impregnowanego 4.5x6cm, przycięcie i przybicie łat (30.30*5.601*2+12.60*5.60+14.00*7.00+14.00*6.00 | m2 | 591.920 |  |  |
| 19 | KNR 2-02 0504-04 | Pokrycie dachów dachówką ceramiczną w kolorze grafitowym, nawiązująca kształtem i kolorystyką do dachówki nad wejściem głównym do przedszkola. (30.30*5.60)*2+12.60*5.60+14.00*7.00+14.00*6.00 | m2 | 591.920 |  |  |
| 20 | KNR 2-02 0507-02 | Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy tytan cynk (pas nadrynnowy, okienka w dachu) (21.30+29.00)*0.30+3.10*0.40+6.00*0.40+4.40*0.40+0.64*0.40+300*040+3.50*0.40+6.80*0.40+6.80*0.40+3.00*0.40+5.60*0.40+6.00*0.60+5.00*0.30 | m2 | 37.326 |  |  |
| 21 | KNR 2-02 0509-04 | Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy tytan- cynk | m | 90.000 |  |  |
| 22 | KNR 2-02 0509-09 | Zbiorniczki przy rynnach - z blachy tytan cynk | szt. | 6.000 |  |  |
| 23 | KNR 2-02 0511-03 | Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm- z blachy tytan cynk | m | 36.000 |  |  |
| 24 | KNR AT-09 0104-06 | Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwśniegowy 30.00*2+13.50*2 | m | 87.000 |  |  |
| 25 | KNR-W 4-01 0324-02 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w stropach drewnianych z połączeniem rurą spiro z dachówkami wentylacyjnymi w połaci dachowej 2 | szt. | 2.000 |  |  |
| x | x | Roboty pokrywcze - blachajytan cynk | x | x | x | x |
| 26 | KNR-W 4-01 0545-08 | Rozebranie pokrycia z blachy ocynkowanej nie nadającej się do użytku 30.30*7. 10+(2.10*2.30)*5+(2.50*1.00)*10 | m2 | 264.280 |  |  |
| 27 | KNNR-W 3 0516-04 | Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie dachu 30.30*7. 1 0+(2. 1 0*2.30)*5+(2.50*1 ,00)*1 0 | m2 | 264.280 |  |  |
| 28 | KNR 0-1511 0517-01 | Ułożenie na połaci dachowej folii dachowej pod pokrycie blachą 30.30*7. 1 0+(2. 1 0*2.30)*5+(2.50*1 .00)*1 0 | m2 | 264.280 |  |  |
| 29 | KNR 2-02 0507-02 | Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy tytan cynk (pas nadrynnowy, okienka w dachu) styk blachy z dachówką (30.00*2)*0.40+1 2.40*0.40 | m2 | 28.960 |  |  |
| 30 | KNR-W 2-02 0508-04 | Pokrycie dachów blachą tytan - cynk rubości 0.70 mm; rozstaw rąbka prostopadłego do okapu 90 cm 30.30*7. 10+(2.10*2.30)*5+(2.50*1.00)*10 | m2 | 264.280 |  |  |
| x | x | Roboty ociepleniowe lukarn i klatki schodowej, wymiana stolarki okiennej w lukarnach | x | x | x | x |
| 31 | KNR 0-1 7 2610-02 | Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi gr. 12cm metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki [(7.95*7.85)*2+(7.96*3.50)]-[(2.20*1.50)+(2.40*2.05)] | m2 | 144.455 |  |  |
| 32 | KNR-W 2-02 0612-03 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome i pionowe ścian lukarn z płyt wełny mineralnej układanych na sucho - jedna warstwa gr. 20cm (2.50*2.00)*4+(2.20*1 .00)*8 | m2 | 37.600 |  |  |
| 33 | KNR 0-1 9 0929-04 | Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. ponad 1.0 m2, okna o współczynnik K 1.1 kW (1.70*0.80)*4 | m2 | 5.440 |  |  |
| 34 | KNR-W 4-010323-02 | (Obsadzenie podokienników wewnętrznych drewnopodobnych z konglomeratu i przy oknach w lukarnach | szt. | 4.000 |  |  |
| 35 | KNR-W 4-010323-04 | Obsadzenie podokienników z blachy powlekanej przy nowych oknach w lukarnach i klatce schodowej o dł. ponad 1 .5 m w ścianach z cegieł | szt. | 15.000 |  |  |
| x | x | Kominy | x | x | x | x |
| 36 | KNR-W 4-01 0310-02 | Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 [(2.55*0.40)+(1.80*0.40)+(0.80*0.40)+(1.10*0.40)+(1.40*0.40)+(1. 60*0.40)+ (0.40*0.70)+(1.20*0.40)]*1.50 | m3 | 6.690 |  |  |
| 37 | KNR-W 4-01 0433-02 | Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m 8 | szt. | 8.000 |  |  |
|  |  | Rusztowania |  |  |  |  |
| 38 | KNR-W 2-02 1609-06 | Rusztowania ramowe przesuwne RR - 1/30 wysokość kolumny do 6 m | kol. | 16.000 |  |  |
| 39 | KNR-W 2-02 1603-01 | Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m do prac ociepleniowych klatki schodowej [(6.95*7.85)*2+(6.96*3.50)] | m2 | 133.475 |  |  |
| x | x | Skrzynka okapowa + roboty malarskie | x | x | x | x |
| 40 | KNR-W 4-01 0420-04 | Wymiana zużytego odeskowania okapów dachowych (skrzynek) przez rozbiórkę deskowania zużytego i oszalowanie powierzchni ponad 10.0 m2 deskami jednostronnie struganymi łączonych na pióro-wpust. 90*0.70 | m2 | 63.000 |  |  |
| 41 | KNR-W 4-01 1209-08 | Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki skrzynki dachowe o powierzchni ponad 1 .0 m2 90.*0.70 | m2 | 63.000 |  |  |
| 42 | KNR-W 4-01 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 28.0 | m2 | 28.000 |  |  |
| 43 | KNR-W 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 9.90*3.00+(3.00*3.00)*3 | m2 | 56.700 |  |  |
| 44 | KNR-W 4-03 0702-01 | Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu stromym krytym eternitem lub dachówką | szt. | 154.000 |  |  |
| 45 | KNR-W 4-03 0708-02 | Wymiana przewodów instalacji odgromowej naprężanej (zwód poziomy) z pręta o śr. do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu stromym | m | 113.500 |  |  |
| 46 | KNR-W 4-03 0711-03 | Wymiana złączy naprężających instalacji odgromowych na dachu | szt. | 16.000 |  |  |
| 47 | KNR-W 4-03 0711-07 | Wymiana złączy odgałężnych dwuwylotowych instalacji odgromowych | szt. | 8.000 |  |  |
| 48 | KNR-W 4-03 0704-01 | Wymiana przewodów instalacji odgromowej i przewodów wyrównawczych z płaskownika o przekroju do 120 mm2 w ciągu poziomym na ścianach na uprzednio zamocowanych wspornikach | m | 15.000 |  |  |
|  | RAZEM NETTO: |  |
|  | VAT…..% |  |
|  | RAZEM BRUTTO: |  |

SŁOWNIE  BRUTTO:…................................................................................................................  zł

UWAGI:

- cena jednostkowa – musi zawierać w sobie wszystkie składniki R,M,S (łącznie z kosztami zaopatrzenia, kosztami ogólnymi, zyskiem)

- cena ta obejmuje zabezpieczenie terenu, koszty właściwego oznakowania i zabezpieczenia prowadzonych robót oraz wszelkich pomiarów i badań,

- oferowana cena jednostkowa jest ceną netto

Podpisano:

………………………………………………………………

(czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela

lub imienna pieczątka + podpis)

Załącznik nr 2

……………………………………….

Pieczęć Wykonawcy

OŚWIADCZENIE – SKŁADANE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA WYKONAWCÓW

SKŁADAJĄCYCH OFERTĘ WSPÓLNĄ LUB WYKONAWCĘ SKŁADAJĄCEGO

OFERTĘ SAMODZIELNIE

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY –

W TRYBIE ART. 44 W ZW. ART. 22 UST. 1

USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

O SPEŁNIANIU WARUNKÓW

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

„Wymiana pokryć dachowych wraz z elementami docieplenia placówek oświatowych pełniących funkcje społeczno-kulturalne na terenie

gminy Stare Kurowo”

Nazwa Wykonawcy*: ………………………………………………………………………………………………………………….

Adres Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………………………………..

Numer telefonu: ……………………………………….

Numer faks:……………………………………………..

e-mail: ……………………………………………………

Oświadczam, że ………………………………………………………………………** spełnia warunki z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami) dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

................................................................

(miejscowość i data)

………………………………………………………………………….

(podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

* - w przypadku składania oferty przez Wykonawcę samodzielnie należy wpisać dane Wykonawcy, a w przypadku składania oferty wspólnej dane pełnomocnika Wykonawców.

** - w przypadku składania oferty przez Wykonawcę samodzielnie należy wpisać dane wykonawcy, a w przypadku oferty wspólnej nazwą Wykonawcy będzie pełna nazwa konsorcjum

Załącznik nr 3

……………………………….

Pieczęć Wykonawcy

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

SKŁADANE PRZEZ KAŻDEGO Z WYKONAWCÓW SKŁADAJACYCH OFERTĘ

WSPÓLNĄ LUB WYKONAWCĘ SKŁADAJĄCEGO OFERTĘ SAMODZIELNIE

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

O braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania na podstawie

okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

„Wymiana pokryć dachowych wraz z elementami docieplenia placówek oświatowych pełniących funkcje społeczno-kulturalne na terenie gminy

Stare Kurowo”

Nazwa Wykonawcy*: ………………………………………………………………………………………………………………….

Adres Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………………………….

Numer telefonu: ………………………………………………….

Numer faks:………………………………………………………..

e-mail: ……………………………………………………………….

Oświadczam, że wobec ..............................................................................................................*

nie zachodzą okoliczności skutkujące wykluczeniem z postępowania określone w art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ((Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami).

................................................................

(miejscowość i data)

………………………………………………………………………

(podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

* - wpisać nazwę Wykonawcy

Załącznik nr 4

……………………………….

pieczęć wykonawcy

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi

Przetarg nieograniczony na :

„Wymiana pokryć dachowych wraz z elementami docieplenia placówek oświatowych pełniących funkcje społeczno-kulturalne na terenie gminy

Stare Kurowo”

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami;

| Lp. | Imię i nazwisko | Rodzaj pełnionej funkcji | Miejsce zatrudnienia* | Kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ……………………… | Kierownik budowy |  |  |
| 2. | ……………………………. | Kierownik robót elektrycznych |  |  |

* W przypadku personelu nie będącego pracownikiem wykonawcy należy:

- wypełnić zał. nr 4A podpisany przez osobę, która będzie uczestniczyć w realizacji zamówienia

- załączyć informację o podstawie do dysponowania tymi osobami tj. pisemne zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia.

.............................................., dn. ..............................

Podpisano :

...........................................................

(czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela

lub imienna pieczątka + podpis)

Załącznik nr 4A

……………………………………

Pieczęć Wykonawcy

ZOBOWIĄZANIE DO WSPÓŁPRACY

Ja niżej podpisany (a)

.....................................................................................................................................................

(działając w imieniu.......................................................................................................................)

zgadzam się niniejszym na zgłoszenie mojej osoby jako współpracownika

…………………………...........................................................................................................

( nazwa wykonawcy )

przy realizacji zamówienia na:

„Wymiana pokryć dachowych wraz z elementami docieplenia placówek oświatowych pełniących funkcje społeczno-kulturalne na terenie gminy

Stare Kurowo”

w charakterze……………………………………………………………………………………………………………………………..

( podać rodzaj pełnionej funkcji przy realizacji zadania)

oraz zobowiązuję się , że w razie uzyskania zamówienia przez tę firmę będę pracować

przy jego realizacji w zakresie opisanym w ofercie .

.......................................data..............................

Załącznik nr 5

………………………………………………

(Pieczęć wykonawcy )

OŚWIADCZENIE

Przetarg nieograniczony na:

„Wymiana pokryć dachowych wraz z elementami docieplenia placówek oświatowych pełniących funkcje społeczno-kulturalne na terenie gminy

Stare Kurowo”

Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, zgodnie z art.12 ust 1 i 2 i art.14 ust.1 Prawa Budowlanego, aktualne ubezpieczenie o.c.,   należą do Izby Inżynierów Budownictwa.

.......................................data..............................

Podpis :

……………………………………………..

(czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela

lub imienna pieczątka + podpis)

Załącznik nr 6

……………………………….

Pieczęć Wykonawcy

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH

Przetarg nieograniczony na :

„Wymiana pokryć dachowych wraz z elementami docieplenia placówek oświatowych pełniących funkcje społeczno-kulturalne na terenie gminy

Stare Kurowo”

Wykaz wykonanej w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej odpowiadającej swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia - wartość roboty budowlanej nie mniejsza niż 200 000 zł brutto; - Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły -spełnia - nie spełnia-, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie warunek może być spełniony łącznie.

| Nazwa zamówienia -wyszczególnić zakres robót zamówienia | Wartość kontraktu, za który wykonawca był odpowiedzialny | Czas realizacji | Nazwa zamawiającego (odbiorcy) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Początek dd/mc/rr | Zakończenie dd/mc/rr |  |

Uwaga : do wykazu  należy dołączyć dowody potwierdzające, że wykazane roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Podpisano:

…………………………………………

(czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela

lub imienna pieczątka + podpis)

.........................................dnia......................

Załącznik nr 7

……………………………….

Pieczęć Wykonawcy

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH

Przetarg nieograniczony na :

„Wymiana pokryć dachowych wraz z elementami docieplenia placówek oświatowych pełniących funkcje społeczno-kulturalne na terenie gminy

Stare Kurowo”

Oświadczam/y że, niżej wymienione prace zamierzam/y powierzyć podwykonawcom:

| Lp. | Część zamówienia / nazwa podwykonawcy |
| --- | --- |

...............................................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)

Załącznik nr 8

INFORMACJA dotyczącA grUpy kapitałowej

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

„Wymiana pokryć dachowych wraz z elementami docieplenia placówek oświatowych na terenie gminy Stare Kurowo”

# LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITALOWEJ /

INFORMACJA O BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................		                             Data .............................

- Przedkładam(y) poniżej listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (w rozumieniu art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych), do której należy wykonawca, którego reprezentuję(jemy):

| Lp. | Nazwa | Adres |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

..............................., dn. .....................         ...............................................................................

(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy)

- Informuję(jemy), że wykonawca, którego reprezentuję(jemy) nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

..............................., dn. ...........................      ……………………………………………………….………………..

(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy)

Podpis :

……………………………………………

(podpis osoby uczestniczącej w realizacji zamówienia)

Uwaga! Należy wypełnić pkt 1)  albo  pkt 2)

Załącznik nr 9

WZÓR UMOWY

UMOWA Nr ........ / 2014 r.

Zawarta w dniu ............................ Gminą Stare Kurowo, ul. Daszyńskiego 1, 66-540 Stare Kurowo, NIP: 599-00-18-911, REGON: 210966786 - zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym reprezentowanym przez :

Wiesława Własaka  – Wójta Gminy Stare Kurowo

Przy kontrasygnacie Ewy Dźwigalskiej – Skarbnika Gminy

a

...............................................................................................................................................

z siedzibą w ............... przy ul. .....................

wpisanym do rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w ……………………........

pod nr ….. , NIP: ________ - ________ - _________, REGON

zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą

reprezentowane przez :

p. ......................

p. ......................

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa o następującej treści :

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w zakresie Części nr …… - pod nazwą ………………………………………………………………………………………………………………………. w ramach projektu pn.:

„Wymiana pokryć dachowych wraz z elementami docieplenia placówek oświatowych pełniących funkcje społeczno-kulturalne na terenie gminy Stare Kurowo”

2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy określony został w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami, dokumentacjach projektowych, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, ofercie Wykonawcy, które stanowią integralną część niniejszej umowy.

§ 2

1. Termin wprowadzenia Wykonawcy przez Zamawiającego na plac budowy ustala się na 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

2. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się do dnia 14.11.2014 r.

3. Za wykonanie przedmiotu umowy należy rozumieć zakończenie realizacji inwestycji i dokonanie protokólarnego odbioru końcowego robót.

§ 3

1. Wykonawca zobowiązuje się do:

a) w terminie 7 dni od zawarcia umowy złożenia do Zamawiającego oświadczeń i dokumentów w celu zgłoszenia budowy do organu nadzoru budowlanego,

b) wykonać roboty budowlane zgodnie z dokumentacją projektową oraz wytycznymi określonymi w SIWZ, z obowiązującymi normami, sztuką budowlaną, przepisami ochrony środowiska, BHP, ppoż., oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego.

c) użycia materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych określonych w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót,

d) przejęcia placu budowy, jego zagospodarowania oraz właściwego oznaczenia i zabezpieczenia terenu budowy i miejsc prowadzenia robót, zapewnienia należytego ładu i porządku, a w szczególności przestrzegania przepisów BHP na terenie budowy na koszt własny,

e) urządzenia placu budowy we własnym zakresie i na własny koszt,

f) zorganizowania dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami zabezpieczeń p.poż. na terenie budowy oraz ponoszenia za nie pełnej odpowiedzialności materialnej,

g) zabezpieczenia budowy przed kradzieżą i innymi ujemnymi oddziaływaniami i ponoszenia skutków finansowych z tego tytułu,

h) ponoszenia odpowiedzialności za szkody powstałe na terenie budowy pozostające w związku przyczynowym lub spowodowane robotami prowadzonymi przez Wykonawcę,

i) ubezpieczenia budowy z tytułu odpowiedzialności cywilnej za wypadki i szkody wyrządzone przy realizacji prac, w tym ubezpieczenia własnych pracowników, pracowników Zamawiającego i osób postronnych,

j) zabezpieczenia instalacji i urządzeń na terenie budowy i w jej bezpośrednim otoczeniu - jeśli wynika to z dokumentacji - przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy;

k) utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania niepotrzebnych urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów oraz odpadów na koszt własny,

l) wykonania na koszt własny prac niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii,

m) bezzwłocznego powiadamiania na piśmie Zamawiającego o wszelkich możliwych wydarzeniach i okolicznościach mogących wpłynąć na opóźnienie robót,

n) odtworzenia na własny koszt ewentualnych zniszczeń,

o) usunięcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzór Inwestorski w trakcie trwania robót w uzgodnionym przez Strony w terminie, nie dłuższym jednak niż termin technicznie uzasadniony, konieczny do ich usunięcia,

p) po wykonaniu robót przygotuje wszelkie wymagane dokumenty, w tym dokumentację powykonawczą oraz niezbędne opinie i uzgodnienia w celu złożenia ich do organu nadzoru budowlanego,

r) likwidacji placu budowy i uporządkowania terenu w terminie nie późniejszym niż na dzień zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego,

q) przekazania protokołem zdawczo-odbiorczym przez Wykonawcę Zamawiającemu przedmiotu umowy w dniu końcowego odbioru robót.

s) Wykonania wszelkich badań i pomiarów.

2. Zamawiający upoważni Wykonawcę do reprezentowania go i wykonywania wszelkich czynności przed organami administracji związanych ze zgłoszeniem użytkowania obiektu.

§ 4

1. Zamawiający zobowiązany jest do :

a) dostarczenia Wykonawcy kompletnej dokumentacji projektowej wraz z decyzjami administracyjnymi,

b) zgłoszenia osób pełniących obowiązki inspektora nadzoru i kierownika budowy oraz rozpoczęcia budowy do właściwego organu Nadzoru Budowlanego w terminie określonym przepisami,

c) przekazania Wykonawcy terenu budowy,

d) udzielania Wykonawcy bieżących informacji dotyczących obiektu,

e) zapewnienia nadzoru inwestorskiego i autorskiego w wymiarze i zakresie zapewniającym prawidłową realizację przedmiotu umowy przez Wykonawcę,

f) odebranie wykonanych robót zrealizowanych zgodnie z umową,

g) zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy.

2. W przypadku wystąpienia przeszkód związanych z realizacją przedmiotu umowy wynikających z dokumentacji projektowej Zamawiający jest zobowiązany w terminie 5 dni od daty wpisu do Dziennika Budowy zająć pisemne stanowisko w przedmiotowej sprawie. Opóźnienie w wyjaśnieniu, o którym mowa w zdaniu poprzednim może skutkować wydłużeniem końcowego terminu wykonania przedmiotu umowy o okres nie dłuższy niż okres równy okresowi opóźnienia.

§ 5

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 umowy, ustala się jako wynagrodzenie kosztorysowe (obmiarowe) w wysokości:

Część nr 1 zamówienia:

netto złotych…………………………………………………..

(słownie: …………………………………………………………………),

brutto złotych……………….

(słownie:…………………………………………………………… ), w tym

VAT złotych…………(słownie:………………

Część nr 2 zamówienia:

netto złotych…………………………………………………..

(słownie: …………………………………………………………………),

brutto złotych……………….

(słownie:…………………………………………………………… ), w tym

VAT złotych…………(słownie:………………

Wynagrodzenie za wykonanie prac nie ulega zmianom, z zastrzeżeniem § 6 ust.3.

2. Wynagrodzenie za przedmiot umowy, pozostaje niezmienne przez cały okres realizacji przedmiotu umowy i obejmuje wszystkie koszty związane z jego wykonaniem i odbiorem.

3.Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru końcowego robót. Faktura Wykonawcy będzie zrealizowana przez Zamawiającego w terminie do 30 dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu. Płatność dokonana będzie w formie przelewu na konto wskazane przez wykonawcę.

4. W przypadku stwierdzenia wad podczas odbioru robót Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za wykonane roboty po ich usunięciu, potwierdzonych protokołem pousterkowym.

5. Zamawiający nie przewiduje fakturowania częściowego.

6. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

7. Na fakturze musi zostać umieszczony symbol i numer niniejszej umowy,

NIP Zamawiającego: ……………………

NIP Wykonawcy: ……………………

8. Zamawiający zastrzega, iż format faktur wystawianych przez Wykonawcę powinien odpowiadać formatowi A4.

§ 6

1. Roboty dodatkowe, o których mowa w art. 67 ust. 5 bądź uzupełniające, o których mowa w art. 67 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, czyli nie ujęte w dokumentacji i nie wynikające z zastosowanej technologii, norm i przepisów technicznych, które ewentualnie wystąpią w trakcie realizacji przedmiotu umowy i są konieczne do jej wykonania, mogą zostać wykonane na podstawie odrębnego zamówienia, a ich rozliczenie nastąpi wg kosztorysu powykonawczego sporządzonego w oparciu o nowe ceny jednostkowe, ustalone na podstawie czynników cenotwórczych nie wyższych niż zawarte w kosztorysie ofertowym.

2. W przypadku zastosowania zamiennych rozwiązań, materiałów i urządzeń, uzgodnione zostaną z Zamawiającym nowe ceny jednostkowe, ustalone na podstawie czynników cenotwórczych nie wyższych niż zawarte w kosztorysie ofertowym.

3. Zastosowanie zamiennych rozwiązań, materiałów i urządzeń, zaniechanie Wykonania przez Wykonawcę określonych robót budowlanych w związku z zastosowaniem rozwiązań zamiennych może nastąpić po podpisaniu przez Zamawiającego i Wykonawcę aneksu do umowy, w którym strony wyrażą zgodę na zastosowanie rozwiązań zamiennych oraz ustalą wynagrodzenie ryczałtowe należne Wykonawcy po zastosowaniu rozwiązań zamiennych.

4. Konieczność wykonania robót dodatkowych lub zamiennych winna być stwierdzona w protokole konieczności wykonania robót dodatkowych/zamiennych, podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę oraz projektanta sprawującego nadzór autorski.

5. Konieczność wykonania robót dodatkowych i zamiennych musi być potwierdzona wpisem do dziennika budowy przez osobę wykonującą nadzór autorski w przypadkach przewidzianych prawem.

§ 7

1. Do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych określonych w dokumentacji projektowej.

2. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości, świadectwa PZH).

3. Wyroby budowlane użyte do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom

określonym w obowiązujących przepisach :

a) Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.) cyt.: Art. 4. Wyrób budowlany może być wprowadzony do obrotu, jeżeli nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, w zakresie odpowiadającym jego właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, to jest ma właściwości użytkowe umożliwiające prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w których ma być zastosowany w sposób trwały, spełnienie wymagań podstawowych. Art. 5. 1. Wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską zazgodną z wymaganiami podstawowymi, albo umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo oznakowany, z zastrzeżeniem ust. 4, znakiem budowlanym, którego wzór określa załącznik nr 1 do niniejszej ustawy. Oznakowanie CE wyrobu budowlanego, który nie stwarza szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub bezpieczeństwa oraz nie odpowiada lub odpowiada częściowo specyfikacjom technicznym, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jest także dopuszczalne, wyłącznie po dokonaniu stosownej oceny zgodności.

b) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z 2006r.) cyt. : Art. 10. Wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposób trwały, o właściwościach użytkowych, umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, można stosować przy wykonywaniu robót budowlanych wyłącznie, jeżeli wyroby te zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi.

4. Wykonawca zabezpieczy składowane tymczasowo na placu budowy materiały i urządzenia do czasu ich wbudowania przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą jakości, właściwości lub parametrów oraz udostępni do kontroli przez Inspektora nadzoru.

5. Wyroby budowlane użyte do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom określonym w obowiązujących przepisach.

6. Wszystkie podstawowe materiały budowlane muszą posiadać aktualne certyfikaty, świadectwa jakości, atesty itp. które należy dołączyć do dokumentacji odbiorowej.

§ 8

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty siłami własnymi, poza następującymi robotami, które wykona za pomocą podwykonawcy:

1) ....................................

2) ....................................

- Wykonawca może powierzyć wykonanie przedmiotu niniejszej umowy podwykonawcom, pod warunkiem złożenia w ofercie oświadczenia o zamiarze powierzenia określonych prac podwykonawcom.

- W przypadku wskazania w ofercie nazwy konkretnego podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powołał się na zasadach określonych w art. 26 ust 2b, w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu możliwe jest zawarcie umowy z innym podwykonawcą, jeżeli Wykonawca wykaże, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca  samodzielnie spełnia te wymagania w stopniu nie mniejszym niż wymaganym w trakcie postępowania o udzielenia zamówienia.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo jest obowiązany przedłożyć Zamawiającemu projekt tej umowy lub jej zmian, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo, lub jej zmian o treści zgodnej z projektem umowy. Adnotacja o zgodzie winna być naniesiona na projekcie umowy.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Zamawiający w terminie 7 dni od doręczenia projektu umowy, lub jej zmian  może wnieść zastrzeżenia wskazując, które zapisy nie spełniają wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub podnieść, iż termin zapłaty jest niezgodny z § 8 ust 5 niniejszej umowy. Niezłożenie zastrzeżeń w tym terminie równoznaczne jest z zaakceptowaniem projektu umowy.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający, w terminie 7 dni od doręczenia  zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, wskazując, które zapisy nie spełniają wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub podnieść, iż termin zapłaty jest niezgodny z § 8 ust 5 niniejszej umowy. Niezłożenie zastrzeżeń w tym terminie równoznaczne jest z zaakceptowaniem umowy.

§ 9

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

  - w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę w wysokości 10 % wynagrodzenia netto Wykonawcy,

  - w przypadku odstąpienia od  umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia netto Wykonawcy,

  - za każdy dzień zwłoki w wykonaniu umowy i prac, o których mowa w §1 niniejszej umowy i/lub usunięciu wad w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto określonego w §5 umowy po upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego,

  - w przypadku nie ukończenia zadania w terminie określonym w § 2 niniejszej umowy Zamawiający może odstąpić od jej wykonania już w pierwszym dniu przekroczenia terminu i naliczyć karę umowną w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia netto Wykonawcy,

  - w  przypadku konieczności ponad trzykrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w § 8, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 10% wynagrodzenia netto, Zamawiający może odstąpić od wykonania niniejszej umowy już w pierwszym dniu przekroczenia terminu do zapłaty w/w należności  i naliczyć karę umowną w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia netto Wykonawcy,

  - w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmian, nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany Zamawiający może odstąpić od wykonania niniejszej umowy już w pierwszym dniu od stwierdzenia przez kierownika budowy, iż niniejsze zamówienie jest wykonywane przez niezgłoszonego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę i naliczyć karę umowną w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia netto Wykonawcy,

  - w przypadku nie skorzystania z uprawnienia wskazanego w pkt. 1.3 od pierwszego dnia przekroczenia terminu wykonania zamówienia Zamawiający nalicza karę umowną za każdy dzień zwłoki w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia netto Wykonawcy do dnia całkowitego wykonania umowy bądź do dnia jej rozwiązania w wyniku przekroczenia terminu wykonania,

  - w przypadku nieprzejęcia placu budowy w terminie wskazanym w §2 ust. 1 pkt. 1 z winy wykonawcy w wysokości 0,1%  wartości wynagrodzenia netto Wykonawcy za każdy dzień opóźnienia,

  - w przypadku nierozpoczęcia robót w terminie wskazanym w §4 ust. 1 z winy wykonawcy w wysokości 0,1%  wartości wynagrodzenia netto Wykonawcy za każdy dzień opóźnienia.

  - w przypadku braku zmiany umowy z podwykonawcą, po upływie  siedmiu dni od wezwania  do dostosowania jej zapisów do specyfikacji lub terminu zapłaty do postanowień umowy, o których mowa w § 8 pkt ust 5 w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia netto.

- Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych  z wynagrodzenia  Wykonawcy.

- Po odstąpieniu od umowy strony rozliczają dotychczasowo wykonane prace 
a Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kary umownej z sumy przysługującej Wykonawcy z tytułu rozliczenia.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający w wysokości 10 % wynagrodzenia netto wykonawcy.

§ 10

1. Zamawiający wskazuje następujące osoby procesu inwestycyjnego na budowie, które będą powołane pisemnie :

a) Inspektor nadzoru – Pan/i ................... posiadający uprawnienia budowlane nr ............

2. Przedstawicielem Wykonawcy jest Kierownik budowy Pan/i.......................................... powołany pisemnie i wpisany do Dziennika Budowy.

3. Przedstawiciel Wykonawcy na budowie będzie prowadził Dziennik Budowy.

4.  Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy robót – w ciągu 10 dni od daty zawiadomienia go o gotowości do odbioru przez Wykonawcę potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru.

5. Powiadomienie Wykonawcy o przystąpieniu do odbioru nastąpi na co najmniej 4 dni robocze przed dniem odbioru.

6. Przed odbiorem końcowym, Wykonawca skompletuje i przedstawi Zamawiającemu dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności zaświadczenia właściwych jednostek i organów, dokumentację podwykonawczą oraz niezbędne świadectwa kontroli jakości materiałów, będących przedmiotem odbioru, protokoły badania szczelności.

7. Jeżeli w trakcie odbiorów zostaną stwierdzone wady lub usterki, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

a) jeżeli usterki nadają się do usunięcia, Zamawiający  wyznacza termin usunięcia usterek

b) jeżeli usterki nie nadają się do usunięcia , Zamawiający może zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, jeżeli wady te uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.

8. Ponadto Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający wyznacza termin ich usunięcia.

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia lub ich usunięcie wymagałoby nadmiernych kosztów, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, jeżeli wady są mało istotne i umożliwiają korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.

9. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad, żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru ostatecznego zakwestionowanych poprzednio wadliwych robót.

10. Do dokonania odbioru końcowego, Zamawiający powoła komisję odbioru końcowego przedmiotu umowy, która sporządzi protokół odbioru końcowego (dalej: protokół odbioru), który powinien zawierać ustalenia poczynione w trakcie odbioru, a w szczególności:

a) oznaczenie miejsca sporządzenia protokołu,

b) datę rozpoczęcia i zakończenia czynności odbioru,

c) oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze i charakteru w jakim uczestniczą w tej czynności,

d) wykaz dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę i dokumentów przekazanych Zamawiającemu przez Wykonawcę,

e) wynik dokonanego sprawdzenia jakości robót podlegających odbiorowi, a w szczególności zgodności ich wykonania z umową i dokumentacją Wykonawczą,

f) wykaz ujawnionych wad lub usterek,

g) decyzję Zamawiającego co do terminu usunięcia ujawnionych usterek,

h) oświadczenia i wyjaśnienia Wykonawcy oraz innych osób uczestniczących w odbiorze,

i) podpisy przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy i osób uczestniczących w odbiorze.

§ 11

Po zakończeniu realizacji umowy Wykonawca sporządzi zestawienie końcowe wykonanych prac w trakcie realizacji inwestycji.

§ 12

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty budowlane i zamontowane urządzenia stałe.

2. Termin gwarancji wynosi 36 miesięcy i liczy się od dnia dokonania bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy.

3. Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy roszczeń z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 568 kc

4. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji lub rękojmi wad lub usterek, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę na piśmie. Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady lub usterki (ujawnione w okresie gwarancji lub rękojmi) w terminie 14 dni od otrzymania

zgłoszenia.

5. W przypadku nie usunięcia wad lub usterek w ustalonym terminie, Zamawiający może naliczyć karę umowną zgodnie z § 9 niniejszej umowy oraz powierzyć usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.

§ 13

1. Wykonawca zobowiązuje się wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w dniu jej zawarcia w wysokości stanowiącej 10 % całkowitej ceny ofertowej tj................. zł w formie ......................

2. Strony postanawiają, że 80 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym robót, natomiast 20 % należnego zabezpieczenia należytego wykonania umowy co stanowi kwotę ............. zł pozostanie w dyspozycji Zamawiającego, jako zabezpieczenie z tytułu rękojmi za wady wykonanych robót i zostanie zwrócone w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady .

3. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę formy zabezpieczenia w trakcie jego utrzymywania.

§14

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w formie pisemnego aneksu na następujących warunkach :

a) jeżeli wystąpi nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego, a opóźnienie to będzie miało wpływ na terminowe wykonanie przedmiotu umowy,

b) jeżeli wystąpiła konieczność wykonania zamówień uzupełniających w okolicznościach wymienionych w § 6 umowy,

c) jeżeli zmianie ulegnie urzędowa stawka VAT na roboty budowlane,

d) na skutek siły wyższej zajdzie konieczność zmiany terminu wykonania zamówienia.

2. Wykonawcy przysługuje prawo do zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia Zamawiającego, jeżeli takie opóźnienie będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w wykonaniu następujących zobowiązań:

a) przekazania dokumentów budowy, do których Zamawiający był zobowiązany,

b) zmiany terminu dokonania prób końcowych,

c) jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkód spowodowanych przez lub dających się przypisać Zamawiającemu lub innemu Wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiającego na terenie budowy,

d) wykopalisk uniemożliwiających wykonanie robót.

3. W celu dokonania zmian do umowy należy podać: sposób ich inicjowania, sposób wprowadzania i możliwe skutki. Inicjowanie może nastąpić przez Zamawiającego albo Wykonawcę poprzez złożenie wniosku pisemnego. Wniosek taki powinien zawierać:

a) opis zmiany,

b) uzasadnienie zmiany,

c) koszt zmiany oraz jego wpływ na wysokość wynagrodzenia,

d) czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy.

4. Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności w formie opisowej i właściwie umotywowanej ( protokół wraz z uzasadnieniem ) przez powołaną przez Zamawiającego komisję techniczną, w składzie której będą m.in. Inspektor Nadzoru oraz Kierownik budowy.

§ 15

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy :

a) w razie wystąpienia okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

b) gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji robót w terminie określonym w § 2 umowy

bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich zgodnie z harmonogramem rzeczowym realizacji robót pomimo wezwania przez Zamawiającego złożonego na piśmie,

c) Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnienia i przerwa trwa dłużej niż 1 miesiąc.

d) gdy Wykonawca nie respektuje uzasadnionych nakazów Inspektora Nadzoru,

e) Wykonawca wykonuje roboty w sposób niezgodny z umową i pomimo wezwania nie nastąpiła poprawa ich wykonania. W przypadku określonym w pkt. 1 lit. b – c, odstąpienie nastąpi z winy leżącej po stronie Wykonawcy.

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez zachowania terminów wypowiedzenia jeżeli Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru,

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie.

4. W przypadku odstąpienia od umowy Strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego nieodpłatnie sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku na dzień odstąpienia od umowy,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od umowy,

c) Wykonawca nieodpłatnie sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

d) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn za które Wykonawca nie odpowiada,

e) Wykonawca na własny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

§ 16

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy PZP.

2. Strony poddają spory wynikłe na tle niniejszej Umowy rozstrzygnięciu Sądu Powszechnego właściwego dla Zamawiającego.

§ 17

Umowę niniejszą sporządzono w czterech egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze Stron.

§ 18

Integralną częścią niniejszej umowy są następujące załączniki:

    - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

    - Dokumentacja Techniczna

    - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

    - Oferta Wykonawcy,

Zamawiający                                                                                    Wykonawca