DOKUMENTACJA  ROBÓT BUDOWLANYCH

BUDYNKU PRZEDSZKOLA  GMINNEGO

W  STARYM  KUROWIE -  DACH

Obiekt:	Budynek Przedszkola Gminnego

Lokalizacja:	Stare Kurowo. ul. Leśna.

dź. Nr 214/3.

Inwestor:                                          .Gmina Stare Kurowo.

66-540 Stare Kurowo Daszyńskiego 1.

.

## Opis  Techniczny

## Robót Budowlanych  Remontu Pokryć Dachowych

Obiekt:	Budynek Przedszkola Gminnego

Lokalizacja:	66-540 Stare Kurowo. ul. Leśna.

Inwestor:                                          Gmina Stare Kurowo.

66-540 Stare Kurowo. Daszyńskiego 1                    .

- Podstawa opracowania.

  - Zlecenie od inwestora

- Lokalizacja obiektu.

Obiekt jest zlokalizowany w miejscowości  Stare Kurowo, ul. Leśna  na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 214/3.

- Przedmiot opracowania.

Przedmiotem jest opis techniczny robót do wykonania  polegających na wymianie pokrycia dachowego z dachówki i blachy ocynkowanej nad budynkami wraz z robotami towarzyszącymi.

- Opis techniczny.

  - Dane ogólne:

  - Opis techniczny został sporządzony w oparciu o Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego i zawiera opis projektu wg. kolejności określonej w rozporządzeniu.

  - Zestawienie powierzchni oraz charakterystyczne dane liczbowe

*powierzchnia dachu  do wymiany – dachówka                                553.76 m2

*powierzchnia stropu do ocieplenia i wymiany                                   144.45m2

*pokrycie dachu do wymiany – blacha                                                256.15m2

*roboty ociepleniowe lukarn                                                                  37.60m2

*przemurowanie kominów                                                                       6.69m3

*instalacje odgromowe                                                                       113.50mb

- Dane konstrukcyjno-budowlane

5.1.Rozwiązania budowlano- konstrukcyjno-materiałowe.

5.2.1.   Dach dachówka  + blacha

Dach o konstrukcji drewnianej, oparty na ścianach zewnętrznych za pośrednictwem krokwi, murłat, płatwi, jętek i słupów. Pokrycie z dachówki ceramicznej podwójnej.  Drewno sosnowe K27 do pełnej impregnacji.

Istniejące pokrycie z dachówki należy rozebrać  wraz z ołaceniem z łat drewnianych w całości. Rozbiórce należy poddać również wszystkie opierzenia okienek dachowych oraz pokrycia z blachy, parapetów zewnętrznych  okien klatki schodowej, oraz parapetów zewnętrznych i wewnętrznych przy wymienianych oknach w lukarnach na salach zabaw.

Rozbiórce należy poddać całość instalacji odgromowej, którą należy ponownie zainstalować po zakończeniu prac pokrywczych. Po zakończeniu montażu dokonać pomiarów rezystencji i przekazać inwestorowi.

Przed rozpoczęciem typowych prac pokrywczych należy wykonać izolacje przeciwwilgociowe z folii wszystkich połaci dachowych, wraz z przybiciem kontr łat drewnianych, ołaceniem całej powierzchni dachowej, wykonaniem wszystkich opierzeń zgodnych z technologią wykonania robót pokrywczych – montaż pasów nadrynnowych, opierzeń kominów, okienek dachowych, bocznych ścianek lukarn...

Prace zasadnicze pokrywcze wykonać z dachówki ceramicznej typu Braas (Romańska) lub równoważną (kolor czarny), nawiązującej kolorystyką i kształtem do dachówki  nad klatką schodową-ułożoną w roku 2009, wejście do przedszkola wraz z zastosowaniem gąsiorów typowych oraz systemowych dachówek krawędziowych i wentylacyjnych. Pokrycia blaszane wykonać z blachy tytan-cynk gr. 0.7mm, łączonych na rąbek.

Z pomieszczenia sali zabaw na poddaszu wyprowadzić dwa przewody wentylacyjne, poprzez zamontowanie kratek wentylacyjnych w suficie ( skosie) i połączeniu ich rurą typu Spiro z systemowymi dachówkami wentylacyjnymi w połaci dachowej.

5.2.2. Stolarka okienna

Dokonać wymiany 4 szt drewnianych okien osadzonych w lukarnach, na okna z PCV z szybami o współczynniku k-1.1kW.

Wymienić należy parapety zewnętrzne na nowe z blachy powlekanej o kolorystyce nawiązującej do pokrycia dachowego, parapety wewnętrzne wymienić na nowe z konglomeratu drewnopodobnego.

5.2.3. Kominy

Kominy należy przemurować w częściach ponad dachowych z cegły klinkierowej kl.150 wraz z wykonaniem spoinowania.

5.2.4. Izolacje

Termiczne:

- ścian klatki schodowej wykonać w systemie ATLAS lub innym o parametrach nie gorszych wraz z wymalowaniem na kolor biały. Do izolacji użyć styropianu FS20 o gr. 12cm.

- stropów i ścian bocznych zewnętrznych lukarn wykonać z wełny mineralnej układanej na sucho gr. 15-20cm.

5.2.4.Roboty malarskie

Wykonać malowanie farbami olejnymi drewnianych skrzynek przy okapach dachowych

Farbami emulsyjnymi wykonać malowanie Sal zabaw - sufitu w całości po zainstalowaniu kratek wentylacyjnych oraz ściany z lukarnami po wymianie okien.

W pozostałych pomieszczeniach po wymianie okien w lukarnach dokonać naprawy i malowania częściowego uszkodzonych ścian.

Opracował:

( - ) K. Machelski