OPIS  TECHNICZNY  ROBÓT  DO  WYKONANIA

Obiekt:	Budynek Szkoły Podstawowej

Lokalizacja:	Stare Kurowo. Kościuszki  95, dz. nr 254.

Inwestor:                                          Gmina Stare Kurowo.

66-530 Stare Kurowo. Daszyńskiego 1.

## Opis  Techniczny

## Robót Budowlanych  Remontu Pokryć Dachowych

Obiekt:	Budynek Szkoły Podstawowej

Lokalizacja:	66-540 Stare Kurowo. Kościuszki  95, dz. nr 254.

Inwestor:                                          Gmina Stare Kurowo.

66-540 Stare Kurowo. Daszyńskiego 1                    .

- Podstawa opracowania.

  - Zlecenie od inwestora

- Lokalizacja obiektu.

Obiekt jest zlokalizowany w miejscowości  Stare Kurowo, ul. Kościuszki  95 na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 254.

- Przedmiot opracowania.

Przedmiotem jest opis techniczny robót do wykonania  polegających na wymianie pokrycia dachowego z dachówki i blachy miedzianej nad budynkami wraz z robotami towarzyszącymi.

- Opis techniczny.

  - Dane ogólne:

  - Opis techniczny został sporządzony w oparciu o Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego i zawiera opis projektu wg. kolejności określonej w rozporządzeniu.

  - Zestawienie powierzchni oraz charakterystyczne dane liczbowe

*powierzchnia dachu  do wymiany – dachówka                                1488.27m2

*powierzchnia stropu do ocieplenia i wymiany                                    176.58m2

*pokrycie dachu do wymiany – blacha                                                160.03m2

*wzmocnienie krokwi dachowych                                                         60.60mb

*ocieplenie gzymsów                                                                           223.00m2

- Dane konstrukcyjno-budowlane

5.1.Rozwiązania budowlano- konstrukcyjno-materiałowe.

5.2.1.   Dach

Dach o konstrukcji drewnianej, oparty na ścianach zewnętrznych za pośrednictwem krokwi, murłat, płatwi, jętek i słupów. Pokrycie z dachówki ceramicznej podwójnej.  Drewno sosnowe K27 do pełnej impregnacji.

Istniejące pokrycie z dachówki należy rozebrać  wraz z ołaceniem z łat drewnianych w całości. Rozbiórce należy poddać również wszystkie opierzenia okienek dachowych oraz pokrycia z blachy nad budynkiem łącznika. Blachy miedziane należy bezwzględnie  złożyć w miejscu uzgodnionym z inwestorem i przekazać mu do dalszego zagospodarowania.

Rozbiórce należy poddać całość instalacji odgromowej, którą należy ponownie zainstalować po zakończeniu prac pokrywczych. Po zakończeniu montażu dokonać pomiarów rezystencji i przekazać inwestorowi.

Przed rozpoczęciem typowych prac pokrywczych należy wykonać izolacje przeciwwilgociowe z folii wszystkich połaci dachowych, wraz z przybiciem kontr łat drewnianych, ołaceniem całej powierzchni dachowej, wykonaniem wszystkich opierzeń zgodnych z technologią wykonania robót pokrywczych – montaż pasów nadrynnowych, opierzeń kominów, okienek dachowych.

Nowe rynny i rury spustowe również należy zamontować po uprzednim zdemontowaniu starych na budynku gimnazjum.

Prace zasadnicze pokrywcze wykonać z dachówki ceramicznej karpiówki w kolorze ceglanym układanej podwójnie, wraz z zastosowaniem gąsiorów typowych oraz systemowych dachówek krawędziowych i wentylacyjnych. Pokrycia blaszane wykonać z blachy tytan-cynk gr. 0.7mm, łączonych na rombek.

5.3.7. Kominy

Kominy należy przemurować w częściach ponad dachowych z cegły klinkierowej kl.150 wraz z wykonaniem spoinowania.

5.3.8. Izolacje termiczne

- zewnętrzne  gzymsów żelbetowych należy wykonać z styropianu Fs 20 gr. 2cm z wymalowaniem na kolor brązowy.

- stropów - z wełny mineralnej układanej na sucho gr. 8cm.

Opracował:

( - ) K. Machelski