Archisanit Wojciech Dymek

66-530 Drezdenko
ul. Pomorska 1

PRZEDMIAR

ADRES INWESTYCJI:

66-540 Stare Kurowo, dz. nr 198/1

NAZWA INWESTYCJI:

Rewitalizacja terenu przy zbiorniku wodnym w Starym Kurowie

NAZWA INWESTORA:

Gmina Stare Kurowo

ADRES INWESTORA:

66-540 Stare Kurowo, ul. Daszyńskiego 1

BRANŻE:

Opracowanie wielobranżowe

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

DATA OPRACOWANIA:

15.06.2021

POZIOM CEN:

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:

PODATEK VAT:

…………………..zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:

……………….zł

SŁOWNIE:

…………………………………… zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

………………..

Norma EXPERT  Wersja: 5.13.100.15  Nr seryjny: 7800  Użytkownik: Archisanit Wojciech Dymek

.

Spis treści

| Strona Tytułowa | 1 |
| --- | --- |

| Spis treści | 2 |
| --- | --- |

| Ogólna charakterystyka obiektu | 3 |
| --- | --- |

| Tabela elementów scalonych | 4 |
| --- | --- |

| Kosztorys inwestorski | 6 |
| --- | --- |

| 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE | 6 |
| --- | --- |

| 2 NAWIERZCHNIE I UTWARDZENIA TERENU | 6 |
| --- | --- |

| 3 PLAŻA | 8 |
| --- | --- |

| 4 TERENY ROŚLINNE I NASADZENIA ZIELENI | 9 |
| --- | --- |

| 5 MAŁA ARCHITEKTURA OGRODOWA | 10 |
| --- | --- |

| 6 OGRODZENIA | 11 |
| --- | --- |

| 7 WIATA REKREACYJNA | 11 |
| --- | --- |

| 8 ZBIORNIK NA DESZCZÓWKĘ I INSTALACJA NAWADNIAJĄCA | 13 |
| --- | --- |

| Podsumowanie | 14 |
| --- | --- |

| Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji | 15 |
| --- | --- |

| 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE | 15 |
| --- | --- |

| 2 NAWIERZCHNIE I UTWARDZENIA TERENU | 17 |
| --- | --- |

| 3 PLAŻA | 27 |
| --- | --- |

| 4 TERENY ROŚLINNE I NASADZENIA ZIELENI | 29 |
| --- | --- |

| 5 MAŁA ARCHITEKTURA OGRODOWA | 34 |
| --- | --- |

| 6 OGRODZENIA | 40 |
| --- | --- |

| 7 WIATA REKREACYJNA | 42 |
| --- | --- |

| 8 ZBIORNIK NA DESZCZÓWKĘ I INSTALACJA NAWADNIAJĄCA | 48 |
| --- | --- |

| Przedmiar | 51 |
| --- | --- |

| 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE | 51 |
| --- | --- |

| 2 NAWIERZCHNIE I UTWARDZENIA TERENU | 52 |
| --- | --- |

| 3 PLAŻA | 54 |
| --- | --- |

| 4 TERENY ROŚLINNE I NASADZENIA ZIELENI | 55 |
| --- | --- |

| 5 MAŁA ARCHITEKTURA OGRODOWA | 57 |
| --- | --- |

| 6 OGRODZENIA | 59 |
| --- | --- |

| 7 WIATA REKREACYJNA | 59 |
| --- | --- |

| 8 ZBIORNIK NA DESZCZÓWKĘ I INSTALACJA NAWADNIAJĄCA | 61 |
| --- | --- |

- 2 -

Norma EXPERT  Wersja: 5.13.100.15  Nr seryjny: 7800  Użytkownik: Archisanit Wojciech Dymek

Rewitalizacja terenu przy zbiorniku wodnym w Starym Kurowie

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres inwestycji obejmuje "Rewitalizacja terenu rekreacyjnego Basen w Starym Kurowie - dz. nr 198/1 obręb Stare Kurowo", w tym:

- rozbiórkę istniejących budynków

- budowę wiaty o pow. do 35 m2

- osadzenie zbiornika na wodę deszczową o poj. do 9m3 oraz wykonanie instalacji nawadniania.

- wykonanie ciągów komunikacyjnych z nawierzchni mineralnej w 100% przepuszczającej wodę

- demontaż starych płyt chodnikowych wokół basenu oraz wykonanie drogi asfaltowej dla

rowerzystów

- demontaż starych elementów stalowych basenu oraz wykonanie balustrady zabezpieczającej

upadek do niecki basenowej.

- montaż śmietników, ławek i innych elementów małej architektury.

- wykonanie nowych nasadzeń zieleni: drzew i krzewów

ZAŁOŻENIA DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO

I. Podstawa opracowania:

I.1. Podstawy prawne:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie metod i podstaw sporządzania

kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztow

robot budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym -Rozporządzenie Ministra Infrastruktury

z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

- USTAWA Prawo Zamówień Publicznych.

I.2. Podstawy formalne:

- kosztorys inwestorski opracowano na podstawie dokumentacji projektowej oraz STWiOR.

II. Założenia kosztorysowe

- ……………

Opracowanie:

mgr inż. Wojciech Dymek

- 3 -

Norma EXPERT  Wersja: 5.13.100.15  Nr seryjny: 7800  Użytkownik: Archisanit Wojciech Dymek

Rewitalizacja terenu przy zbiorniku wodnym w Starym Kurowie

Tabela elementów scalonych

Lp.

Nazwa

Uproszczone

Robocizna

Materiały

Sprzęt

Kp

Z

Razem

Udział %

1

ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE

0

0

0

0

0

0

0

0%

2

NAWIERZCHNIE I UTWARDZENIA TERENU

0,00

0

0

0

0

0

0

0%

2.1

Ścieżka rowerowa asfaltowa

0,00

0

0

0

0

0

0

0%

2.2

Nawierzchnia mineralna typu HanseGrand lub równoważna - dla ruchu pieszo-rowerowego

0,00

0

0

0

0

0

0

0%

2.3

Nawierzchnia mineralna typu HanseGrand lub równoważna - plac betonowy przy amfiteatrze

0,00

0

0

0

0

0

0

0%

2.4

Nawierzchnia mineralna typu HanseGrand Robust lub równoważna - dla ruchu pieszo-rowerowego oraz kołowego

0,00

0

0

0

0

0

0

0%

2.5

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (wiata i teren przyległy)

0,00

0

0

0

0

0

0

0%

2.6

Plac przy wiacie

0,00

0

0

0

0

0

0

0%

3

PLAŻA

0,00

0

0

0

0

0

0

0%

3.1

Plaża piaszczysta

0,00

0

0

0

0

0

0

0%

3.2

Obsianie trawą

0,00

0

0

0

0

0

0

0%

3.3

Modernizacja pomostu

0,00

0

0

0

0

0

0

0%

4

TERENY ROŚLINNE I NASADZENIA ZIELENI

0,00

0

0

0

0

0

0

0%

4.1

Tereny zielone (trawiaste)

0,00

0

0

0

0

0

0

0%

4.2

Łąka kwietna

0,00

0

0

0

0

0

0

0%

4.3

Krzewinki

0,00

0

0

0

0

0

0

0%

4.4

Klomby kwiatowe

0,00

0

0

0

0

0

0

0%

4.5

Nasadzenia

0,00

0

0

0

0

0

0

0%

5

MAŁA ARCHITEKTURA OGRODOWA

0,00

0

0

0

0

0

0

0%

5.1

Pergole

0,00

0

0

0

0

0

0

0%

5.2

Urządzenia do rekreacji i wypoczynku

0,00

0

0

0

0

0

0

0%

5.3

Znaki drogowe

0,00

0

0

0

0

0

0

0%

6

OGRODZENIA

0,00

0

0

0

0

0

0

0%

6.1

Ogrodzenie z siatki stalowej

0,00

0

0

0

0

0

0

0%

6.2

Bramy i furtki

0,00

0

0

0

0

0

0

0%

7

WIATA REKREACYJNA

0,00

0

0

0

0

0

0

0%

7.1

Roboty ziemne i fundamentowe

0,00

0

0

0

0

0

0

0%

7.2

Konstrukcja drewniana wiaty i dachu (impregnacja w kolorze)

0,00

0

0

0

0

0

0

0%

- 4 -

Norma EXPERT  Wersja: 5.13.100.15  Nr seryjny: 7800  Użytkownik: Archisanit Wojciech Dymek

Rewitalizacja terenu przy zbiorniku wodnym w Starym Kurowie

Tabela elementów scalonych

Lp.

Nazwa

Uproszczone

Robocizna

Materiały

Sprzęt

Kp

Z

Razem

Udział %

7.3

Pokrycie dachu

0,00

0

0

0

0

0

0

0%

7.4

Wykończenie elewacji

0,00

0

0

0

0

0

0

0%

7.5

Wyposażenie wiaty

0,00

0

0

0

0

0

0

0%

8

ZBIORNIK NA DESZCZÓWKĘ I INSTALACJA NAWADNIAJĄCA

0,00

0

0

0

0

0

0

0%

8.1

Zbiornik na deszczówkę

0,00

0

0

0

0

0

0

0%

8.2

Instalacja nawadniająca

0,00

0

0

0

0

0

0

0%

Kosztorys netto

0,00

0

0

0

0

0

0

0%

VAT 23%

0

0%

Kosztorys brutto

0

100,00%

Słownie:

……………… zł

- 5 -

- 6 -

Norma EXPERT  Wersja: 5.13.100.15  Nr seryjny: 7800  Użytkownik: Archisanit Wojciech Dymek

Rewitalizacja terenu przy zbiorniku wodnym w Starym Kurowie

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

PRZEDMIAR: Rewitalizacja terenu przy zbiorniku wodnym w Starym Kurowie

1

ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE

1
d.1

KNR AT-03 0107-03
analogia

Mechaniczna rozbiórka murku betonowego (od strony wschodniej)

m

3,25 + 4,00 + 2,00 + 2,20 + 1,85 + 51,60

m

64,900

RAZEM

64,900

2
d.1

KNR 2-31 0815-01

Rozebranie płyt chodnikowych przy basenie

m2

51,70 * 1,40

m2

72,380

44,20 * 1,40

m2

61,880

RAZEM

134,260

3
d.1

KNR 2-31 0818-06
analogia

Rozebranie barierek stalowych przy wieży

m

22,50

m

22,500

RAZEM

22,500

4
d.1

KNR 2-31 0818-05

Rozebranie istniejącego ogrodzenia z siatki na słupach stalowych (w wybranych miejscach)

m

5,10 + 25,65 + 6,95 + 42,50 + 7,95

m

88,150

RAZEM

88,150

5
d.1

KNR 2-14 1216-02
analogia

Demontaż wieży basenowej

szt.

1

szt.

1,000

RAZEM

1,000

6
d.1

KNR 2-14 1205-02
analogia

Rozbiórka pomostów

m2

18,00

m2

18,000

9,00

m2

9,000

3,00

m2

3,000

RAZEM

30,000

7
d.1

KNR 2-14 1225-06

Demontaż drabinek stalowych

szt.

2

szt.

2,000

RAZEM

2,000

8
d.1

KNR 4-04 0403-04

Rozebranie dachu budynku gospodarczego i ustępów WC

m2

58,00 + 5,00

m2

63,000

RAZEM

63,000

9
d.1

KNR 4-04 0102-02

Rozebranie murów budynku gospodarczego i ustępów WC

m3

31,50 * 0,12 * 3,00

m3

11,340

9,00 * 0,12 * 2,20

m3

2,376

RAZEM

13,716

10
d.1

KNR 4-04 0101-01

Rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej

m3

31,50 * 0,25 * 0,80

m3

6,300

9,00 * 0,25 * 0,80

m3

1,800

RAZEM

8,100

11
d.1

KNR 2-31 0818-04

Rozebranie istniejącego ogrodzenia (od strony wschodniej)

m

87,90

m

87,900

RAZEM

87,900

12
d.1

KNNR-W 9 1001-07

Demontaż słupów oświetleniowych stalowych

szt

8

szt

8,000

RAZEM

8,000

Norma EXPERT  Wersja: 5.13.100.15  Nr seryjny: 7800  Użytkownik: Archisanit Wojciech Dymek

Rewitalizacja terenu przy zbiorniku wodnym w Starym Kurowie

Przedmiar

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

13
d.1

KNR 4-04 1103-04 1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 5 km wraz z utylizacją

m3

50,00

m3

50,000

RAZEM

50,000

14
d.1

KNR 4-04 1107-03 1107-04

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym na odległość 5 km - NA MIEJSCE WSKAZANE PRZEZ INWESTORA

t

5,00

t

5,000

RAZEM

5,000

2

NAWIERZCHNIE I UTWARDZENIA TERENU

2.1

Ścieżka rowerowa asfaltowa

15
d.2.1

KNR-W 2-01 0119-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomocą spycharek

m2

750,00

m2

750,000

RAZEM

750,000

16
d.2.1

KNR-W 2-01 0119-02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości
Krotność = 2

m2

poz.15

m2

750,000

RAZEM

750,000

17
d.2.1

KNR 2-31 0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

750,00

m2

750,000

RAZEM

750,000

18
d.2.1

KNR 2-31 0402-03

Ława pod oporniki betonowe

m3

(577,00 + 74,00) * 0,025

m3

16,275

RAZEM

16,275

19
d.2.1

KNR 2-31 0403-01
analogia

Opornik betonowy 6x25x100cm

m

577,00 + 74,00

m

651,000

RAZEM

651,000

20
d.2.1

KNR 2-31 0111-01 0111-02

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem  C 1,5/2,0 - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm

m2

poz.17

m2

750,000

RAZEM

750,000

21
d.2.1

KNR 2-31 0114-05

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C 90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm, grubość 15 cm

m2

poz.17

m2

750,000

RAZEM

750,000

22
d.2.1

KNR 2-31 0312-05 0312-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna z AC 11 S 50/70 - grubość po zagęszczeniu 5 cm

m2

poz.17

m2

750,000

RAZEM

750,000

2.2

Nawierzchnia mineralna typu HanseGrand lub równoważna - dla ruchu pieszo-rowerowego

23
d.2.2

KNR-W 2-01 0119-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomocą spycharek

m2

1073,23 - poz.29

m2

899,630

RAZEM

899,630

24
d.2.2

KNR-W 2-01 0119-02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości

m2

poz.23

m2

899,630

RAZEM

899,630

25
d.2.2

KNR 2-31 0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

1073,23 - poz.29

m2

899,630

- 7 -

Norma EXPERT  Wersja: 5.13.100.15  Nr seryjny: 7800  Użytkownik: Archisanit Wojciech Dymek

Rewitalizacja terenu przy zbiorniku wodnym w Starym Kurowie

Przedmiar

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

RAZEM

899,630

26
d.2.2

KNR 2-31 0114-05 0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 12 cm

m2

poz.25

m2

899,630

RAZEM

899,630

27
d.2.2

KNR 2-31 0204-03 0204-04
analogia

Warstwa dynamiczna HG 0/16mm - grubość 5 cm

m2

poz.25

m2

899,630

RAZEM

899,630

28
d.2.2

KNR 2-31 0204-05 0204-06
analogia

Nawierzchnia mineralna HG 0/8 mm - grubość 3 cm

m2

poz.25

m2

899,630

RAZEM

899,630

2.3

Nawierzchnia mineralna typu HanseGrand lub równoważna - plac betonowy przy amfiteatrze

29
d.2.3

KNR 2-31 0204-03 0204-04
analogia

Warstwa dynamiczna HG 0/16mm - grubość 5 cm

m2

173,600

m2

173,600

RAZEM

173,600

30
d.2.3

KNR 2-31 0204-05 0204-06
analogia

Nawierzchnia mineralna HG 0/8 mm - grubość 3 cm

m2

poz.29

m2

173,600

RAZEM

173,600

2.4

Nawierzchnia mineralna typu HanseGrand Robust lub równoważna - dla ruchu pieszo-rowerowego oraz kołowego

31
d.2.4

KNR-W 2-01 0119-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomocą spycharek

m2

940,77

m2

940,770

RAZEM

940,770

32
d.2.4

KNR 2-31 0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

940,77

m2

940,770

RAZEM

940,770

33
d.2.4

KNNR 5 0701-01
analogia

Kopanie rowów dla ław pod obrzeża betonowe

m3

754,00 * 0,20 * 0,20

m3

30,160

RAZEM

30,160

34
d.2.4

KNR 2-31 0402-03

Ława pod obrzeża betonowe

m3

754,00 * 0,03

m3

22,620

RAZEM

22,620

35
d.2.4

KNR 2-31 0407-02
analogia

Obrzeża betonowe o wymiarach 6x25x100 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m

754,00

m

754,000

RAZEM

754,000

36
d.2.4

KNR 2-31 0114-05 0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 12 cm

m2

poz.32

m2

940,770

RAZEM

940,770

- 8 -

Norma EXPERT  Wersja: 5.13.100.15  Nr seryjny: 7800  Użytkownik: Archisanit Wojciech Dymek

Rewitalizacja terenu przy zbiorniku wodnym w Starym Kurowie

Przedmiar

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

37
d.2.4

KNR 2-31 0204-05 0204-06
analogia

Nawierzchnia mineralna HGR 0/11 mm - grubość 4 cm

m2

poz.32

m2

940,770

RAZEM

940,770

2.5

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (wiata i teren przyległy)

38
d.2.5

KNR-W 2-01 0119-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomocą spycharek

m2

34,76

m2

34,760

RAZEM

34,760

39
d.2.5

KNR 2-31 0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod utwardzenie kostką, w gruncie kat. III-IV

m2

34,76

m2

34,760

RAZEM

34,760

40
d.2.5

KNR 2-31 0105-07

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu.

m2

poz.39

m2

34,760

RAZEM

34,760

41
d.2.5

KNR 2-31 0105-08

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu
Krotność = 3

m2

poz.40

m2

34,760

RAZEM

34,760

42
d.2.5

KNR 2-31 0402-04

Ława pod obrzeża

m3

25,00 * (0,30 * 0,30)

m3

2,250

RAZEM

2,250

43
d.2.5

KNR 2-31 407-5

Obrzeża betonowe o wym.30x8 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową.

m

25,00

m

25,00

RAZEM

25,00

44
d.2.5

KNR 2-31 511-2

Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.6 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej.

m2

poz.39

m2

34,76

RAZEM

34,76

2.6

Plac przy wiacie

45
d.2.6

KNR-W 2-01 0119-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomocą spycharek

m2

87,68

m2

87,680

RAZEM

87,680

46
d.2.6

KNR 2-31 0103-01

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II

m2

87,68

m2

87,680

RAZEM

87,680

47
d.2.6

KNR 2-31 0204-05 0204-06

Nawierzchnia z grysu białego marmurowego 8-16mm - grubość 5 cm

m2

87,68

m2

87,680

RAZEM

87,680

3

PLAŻA

3.1

Plaża piaszczysta

48
d.3.1

KNR-W 2-01 0210-01
analogia

Transport i zakup piasku do wykonania plaży (odległość dowozu 10 km)
Krotność = 20

m3

215,80 * 0,80

m3

172,640

RAZEM

172,640

49
d.3.1

KNR 2-01 0235-01

Formowanie i zagęszczanie nasypów - plaża

m3

poz.48

m3

172,640

- 9 -

Norma EXPERT  Wersja: 5.13.100.15  Nr seryjny: 7800  Użytkownik: Archisanit Wojciech Dymek

Rewitalizacja terenu przy zbiorniku wodnym w Starym Kurowie

Przedmiar

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

RAZEM

172,640

3.2

Obsianie trawą

50
d.3.2

KNNR 1 0502-01

Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego równiarką; grunt kat.I-III

m2

150,50

m2

150,500

RAZEM

150,500

51
d.3.2

KNNR 1 0507-01
analogia

Humusowanie terenu z obsianiem trawą przy grubości warstwy humusu 5 cm.

m2

poz.50

m2

150,500

RAZEM

150,500

52
d.3.2

KNNR 1 0507-02
analogia

Humusowanie z obsianiem; dodatek za każdy dalszy 1 cm humusu.
Krotność = 5

m2

poz.50

m2

150,500

RAZEM

150,500

3.3

Modernizacja pomostu

53
d.3.3

KNR 2-14 1205-01

Rozbiórka dyliny pomostowej o gr. do 70 mm

m2

43,00

m2

43,000

RAZEM

43,000

54
d.3.3

KNR 19-01 1310-05

Usunięcie starej farby olejnej - zeskrobanie farby z elementów metalowych pełnych o pow. ponad 0,5 m2

m2

43,00

m2

43,000

RAZEM

43,000

55
d.3.3

KNR-W 4-01 1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną konstrukcji metalowej pomostu

m2

43,00

m2

43,000

RAZEM

43,000

56
d.3.3

KSNR 10 0302-02
analogia

Dylina pomostowa z desek impregnowanych w kolorze, o gr. 38 mm

m2

poz.53

m2

43,000

RAZEM

43,000

4

TERENY ROŚLINNE I NASADZENIA ZIELENI

4.1

Tereny zielone (trawiaste)

57
d.4.1

KNNR 1 0502-01

Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego równiarką; grunt kat.I-III

m2

3276,65

m2

3 276,650

RAZEM

3 276,650

58
d.4.1

KNNR 1 0507-01
analogia

Humusowanie terenu z obsianiem trawą przy grubości warstwy humusu 5 cm.

m2

poz.57

m2

3 276,650

RAZEM

3 276,650

59
d.4.1

KNNR 1 0507-02
analogia

Humusowanie z obsianiem; dodatek za każdy dalszy 1 cm humusu.
Krotność = 5

m2

poz.57

m2

3 276,650

RAZEM

3 276,650

4.2

Łąka kwietna

60
d.4.2

KNR 2-21 0112-01

Przygotowanie gruntu - usunięcie  chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie niezadrzewionym

m2

1248,89

m2

1 248,890

RAZEM

1 248,890

61
d.4.2

KNR 2-21 0112-03

Przygotowanie gruntu - wygrabianie i zebranie w stosy

m2

1248,89

m2

1 248,890

RAZEM

1 248,890

- 10 -

Norma EXPERT  Wersja: 5.13.100.15  Nr seryjny: 7800  Użytkownik: Archisanit Wojciech Dymek

Rewitalizacja terenu przy zbiorniku wodnym w Starym Kurowie

Przedmiar

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

62
d.4.2

KNR 2-21 0401-01
analogia

Wykonanie łąki kwietnej siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia

m2

1248,89

m2

1 248,890

RAZEM

1 248,890

4.3

Krzewinki

63
d.4.3

KNR-W 2-01 0119-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomocą spycharek

m2

270,68

m2

270,680

RAZEM

270,680

64
d.4.3

KNR 2-21 0213-01 0213-02
analogia

Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej kwaśnej, grubość warstwy 10 cm

ha

poz.63 / 10000

ha

0,027

RAZEM

0,027

65
d.4.3

KNR 2-21 0413-04
analogia

Sadzenie wrzosów i wrzośćów (10 szt./m2)

m2

poz.63

m2

270,680

RAZEM

270,680

66
d.4.3

KNR 2-21 0209-01
analogia

Ręczne rozrzucenie kory drzew iglastych, na terenie płaskim

ha

poz.63 / 10000

ha

0,027

RAZEM

0,027

4.4

Klomby kwiatowe

67
d.4.4

KNR 2-21 0410-02

Przygotowanie terenu pod obsadzenie kwiatowe w gruncie kat. I-II z wymianą gleby rodzimej warstwą ziemi o grubości 10 cm

m2

57,35

m2

57,350

RAZEM

57,350

68
d.4.4

KNR 2-21 0415-02

Wykonanie kwietników siewem

m2

poz.67

m2

57,350

RAZEM

57,350

4.5

Nasadzenia

69
d.4.5

KNR 2-21 0301-04
analogia

Sadzenie drzew i krzewów - Bluszcz Hedera Helix (sadzonka o wysokości 25 cm)

szt.

100

szt.

100,000

RAZEM

100,000

70
d.4.5

KNR 2-21 0301-04
analogia

Sadzenie drzew i krzewów - Wiciokrzew Giralda (sadzonka o wysokości 50 cm)

szt.

100

szt.

100,000

RAZEM

100,000

71
d.4.5

KNR 2-21 0310-04
analogia

Sadzenie drzew i krzewów - Klon Czerwony (sadzonka o wysokości 140 cm)

szt.

1

szt.

1,000

RAZEM

1,000

72
d.4.5

KNR 2-21 0310-04
analogia

Sadzenie drzew i krzewów - Platan klonolistny (sadzonka o wysokości 180 cm)

szt.

3

szt.

3,000

RAZEM

3,000

73
d.4.5

KNR 2-21 0310-04
analogia

Sadzenie drzew i krzewów - Brzoza brodawkowata (sadzonka o wysokości 140 cm)

szt.

3

szt.

3,000

RAZEM

3,000

- 11 -

Norma EXPERT  Wersja: 5.13.100.15  Nr seryjny: 7800  Użytkownik: Archisanit Wojciech Dymek

Rewitalizacja terenu przy zbiorniku wodnym w Starym Kurowie

Przedmiar

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

74
d.4.5

KNR 2-21 0310-04
analogia

Sadzenie drzew i krzewów - Śliwa wiśniowa (sadzonka o wysokości 170 cm)

szt.

16

szt.

16,000

RAZEM

16,000

75
d.4.5

KNR 2-21 0301-04
analogia

Sadzenie drzew i krzewów - Kalina hordowina (sadzonka o wysokości 40 cm)

szt.

21

szt.

21,000

RAZEM

21,000

76
d.4.5

KNR 2-21 0301-04
analogia

Sadzenie drzew i krzewów - Prusznik Victoria (sadzonka o wysokości 20 cm)

szt.

2

szt.

2,000

RAZEM

2,000

77
d.4.5

KNR 2-21 0301-04
analogia

Sadzenie drzew i krzewów - Tuja Żywotnik zachodni Danica (sadzonka o wysokości 30 cm)

szt.

11

szt.

11,000

RAZEM

11,000

5

MAŁA ARCHITEKTURA OGRODOWA

5.1

Pergole

78
d.5.1

KNR-W 2-01 0308-01

Wykopanie dołów pod fundament pergoli

dół.

16 + 14 + 20

dół.

50,000

RAZEM

50,000

79
d.5.1

KNR-W 2-02 1101-01

Podkłady betonowe z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym - chudy beton

m3

0,05 * 0,60 * 0,60 * 50

m3

0,900

RAZEM

0,900

80
d.5.1

KNR-W 2-02 0203-01

Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0.5 m3 - ręczne układanie betonu

m3

0,30 * 0,30 * 0,20 * 50

m3

0,900

RAZEM

0,900

81
d.5.1

KNPnRPDE 73-198a
analogia

Osadzenie kotwy pojedynczej ze stali nierdzewnej (mocowanie słupów pergoli)

szt.

50

szt.

50,000

RAZEM

50,000

82
d.5.1

KNR 2-21 0602-06

Słupy pergoli drewniane z krawędziaków osadzone na fundamentach (kotwach)

m3

2,00 * 0,12 * 0,12 * 50

m3

1,440

RAZEM

1,440

83
d.5.1

KNR 2-21 0603-02

Konstrukcje wieńczące pergoli - oczepy z krawędziaków

m3

23,50 * 0,12 * 0,12

m3

0,338

15,80 * 0,12 * 0,12

m3

0,228

28,60 * 0,12 * 0,12

m3

0,412

RAZEM

0,978

84
d.5.1

KNR 2-21 0603-04

Konstrukcje wieńczące pergoli - poprzeczki

m

1,94 * 15

m

29,100

2,74 * 13

m

35,620

2,74 * 19

m

52,060

RAZEM

116,780

85
d.5.1

KNR-W 4-01 0631-01

Impregnacja elementów drewnianych pergoli

m2

(0,12 * 4) * 2,00 * 50

m2

48,000

(0,12 * 4) * 23,50

m2

11,280

(0,12 * 4) * 15,80

m2

7,584

(0,12 * 4) * 28,60

m2

13,728

- 12 -

Norma EXPERT  Wersja: 5.13.100.15  Nr seryjny: 7800  Użytkownik: Archisanit Wojciech Dymek

Rewitalizacja terenu przy zbiorniku wodnym w Starym Kurowie

Przedmiar

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

(0,10 * 4) * 1,94 * 15

m2

11,640

(0,10 * 4) * 2,74 * 13

m2

14,248

(0,10 * 4) * 2,74 * 19

m2

20,824

RAZEM

127,304

5.2

Urządzenia do rekreacji i wypoczynku

86
d.5.2

KNR-W 2-02 1218-04
analogia

Ławki z oparciem, betonowo -drewniane

szt.

14

szt.

14,000

RAZEM

14,000

87
d.5.2

KNR-W 2-02 1218-04
analogia

Ławka półkole (przy grillu), stalowo-drewniana

szt.

3

szt.

3,000

RAZEM

3,000

88
d.5.2

KNR-W 2-02 1218-04
analogia

Ławka miejska półkole (przy wejściu), stalowo-drewniana

szt.

1

szt.

1,000

RAZEM

1,000

89
d.5.2

KNR 2-19 0134-02

Tablica informacyjna

kpl.

1

kpl.

1,000

RAZEM

1,000

90
d.5.2

KNR-W 2-02 1218-04
analogia

Stolik do gry w szachy z siedziskami, drewniano-metalowy

szt.

1

szt.

1,000

RAZEM

1,000

91
d.5.2

KNR-W 2-02 1218-04
analogia

Przestrzeń do grania w klasy

szt.

1

szt.

1,000

RAZEM

1,000

92
d.5.2

KNR-W 2-25 0419-01
analogia

Kosze parkowe do odpadów

szt.

16

szt.

16,000

RAZEM

16,000

93
d.5.2

KNR-W 2-02 1218-04
analogia

Stojak na rowery

szt.

5

szt.

5,000

RAZEM

5,000

94
d.5.2

KNR 2-23 0307-01
analogia

Ósemka - rowerowy tor przeszkód

szt.

1

szt.

1,000

RAZEM

1,000

95
d.5.2

KNR 2-23 0307-01
analogia

Rynna - rowerowy tor przeszkód

szt.

1

szt.

1,000

RAZEM

1,000

96
d.5.2

KNR 2-23 0307-01
analogia

Równoważnia - rowerowy tor przeszkód

szt.

1

szt.

1,000

RAZEM

1,000

5.3

Znaki drogowe

- 13 -

Norma EXPERT  Wersja: 5.13.100.15  Nr seryjny: 7800  Użytkownik: Archisanit Wojciech Dymek

Rewitalizacja terenu przy zbiorniku wodnym w Starym Kurowie

Przedmiar

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

97
d.5.3

KNR 2-31 0702-01
analogia

Znak "Stop" na słupku stalowym

szt.

1

szt.

1,000

RAZEM

1,000

98
d.5.3

KNR 2-31 0702-01
analogia

Znak "Ustąp pierwszeństwa" na słupku stalowym

szt.

2

szt.

2,000

RAZEM

2,000

99
d.5.3

KNR 2-31 0702-01
analogia

Znak "Droga z pierwszeństwem" na słupku stalowym

szt.

2

szt.

2,000

RAZEM

2,000

100
d.5.3

KNR 2-31 0702-01
analogia

Znak "Droga dla rowerów" na słupku stalowym

szt.

1

szt.

1,000

RAZEM

1,000

101
d.5.3

KNR 2-31 0702-01
analogia

Znaki pozostałe

szt.

9

szt.

9,000

RAZEM

9,000

6

OGRODZENIA

6.1

Ogrodzenie z siatki stalowej

102
d.6.1

KNR-W 2-02 1804-01
analogia

Ogrodzenie z siatki stalowej w powłoką PVC, wysokości 0.8 m, na słupkach stalowych obsadzonych w gruncie

m

52,00

m

52,000

RAZEM

52,000

103
d.6.1

KNR 2-11 0801-01
analogia

Ogrodzenie z siatki leśnej na słupach drewnianych okrągłych h=1,2 m, obsadzonych w gruncie, słup co 2 m

m

111,00

m

111,000

RAZEM

111,000

104
d.6.1

KNR-W 2-02 1804-07
analogia

Ogrodzenie z siatki stalowej plecionej zielonej, o wysokości 1.5 m na słupkach stalowych obsadzonych w gruncie i obetonowanych

m

103,00

m

103,000

RAZEM

103,000

6.2

Bramy i furtki

105
d.6.2

KNR 2-23 0404-03
analogia

Brama stalowa panelowa dwuskrzydłowa 3,00x1,50 m + słupki

szt.

2

szt.

2,000

RAZEM

2,000

106
d.6.2

KNR 2-23 0404-04
analogia

Furtka ogrodzeniowa panelowa ocynkowana 1,00x1,50+słupki

szt.

2

szt.

2,000

RAZEM

2,000

7

WIATA REKREACYJNA

7.1

Roboty ziemne i fundamentowe

107
d.7.1

KNR 13-12 0202-01
analogia

Niwelacja terenu wykonywana spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM) z przemieszczeniem urobku na odległość do 40 m - kat. gruntu I-II - wyrównanie terenu po rozbiórce budynku gospodarczego

m3

(58,00 + 5,00) * 0,50

m3

31,500

RAZEM

31,500

- 14 -

Norma EXPERT  Wersja: 5.13.100.15  Nr seryjny: 7800  Użytkownik: Archisanit Wojciech Dymek

Rewitalizacja terenu przy zbiorniku wodnym w Starym Kurowie

Przedmiar

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

108
d.7.1

KNR-W 2-01 0215-03

Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. I-II - przyjęto 80% robót zmechanizowanych

m3

1,00 * 1,00 * 1,20 * 6 * 80%

m3

5,760

RAZEM

5,760

109
d.7.1

KNR-W 2-01 0306-01

Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu I-II) - przyjęto 20% robót ręcznych

m3

1,00 * 1,00 * 1,20 * 6 * 20%

m3

1,440

RAZEM

1,440

110
d.7.1

KNR-W 2-02 1101-01

Podkłady betonowe z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym - chudy beton

m3

1,00 * 1,00 * 0,05 * 6

m3

0,300

RAZEM

0,300

111
d.7.1

KNR-W 2-02 0203-01

Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0.5 m3 - ręczne układanie betonu

m3

1,00 * 1,00 * 0,35 * 6

m3

2,100

RAZEM

2,100

112
d.7.1

KNR-W 2-02 0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr.10 mm - zbrojenie stóp fundamentowych

t

(22,50 * 0,62 * 6) / 1000

t

0,084

RAZEM

0,084

113
d.7.1

KNR-W 2-02 0208-04

Słupy żelbetowe prostokątne, stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 16 - ręczne układanie betonu

m3

0,27 * 0,27 * 0,80 * 6

m3

0,350

RAZEM

0,350

114
d.7.1

KNR-W 2-02 0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr.10 mm - zbrojenie słupów żelbetowych

t

(5,00 * 0,62 * 6) / 1000

t

0,019

RAZEM

0,019

115
d.7.1

KNPnRPDE 73-198a
analogia

Osadzenie kotwy pojedynczej ze stali nierdzewnej (mocowanie słupów drewnianych wiaty)

szt.

6

szt.

6,000

RAZEM

6,000

116
d.7.1

KNR 2-01 0320-0101

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. I-II; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m

m3

1,00 * 1,00 * 1,20 * 6

m3

7,200

-poz.110

m3

-0,300

-poz.111

m3

-2,100

-poz.113

m3

-0,350

RAZEM

4,450

117
d.7.1

KNR 2-21 0218-03

Rozścielenie ziemi pozostałej z wykopów spycharkami na terenie płaskim

m3

poz.108 + poz.109 - poz.116

m3

2,750

RAZEM

2,750

7.2

Konstrukcja drewniana wiaty i dachu (impregnacja w kolorze)

118
d.7.2

KNR-W 2-02 0407-06

Słupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej

m3 drew.

0,18 * 0,18 * 2,07 * 6

m3 drew.

0,402

RAZEM

0,402

119
d.7.2

KNR-W 2-02 0406-06

Ramy górne i płatwie długości ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej

m3 drew.

- 15 -

Norma EXPERT  Wersja: 5.13.100.15  Nr seryjny: 7800  Użytkownik: Archisanit Wojciech Dymek

Rewitalizacja terenu przy zbiorniku wodnym w Starym Kurowie

Przedmiar

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

0,18 * 0,18 * 8,10 * 2

m3 drew.

0,525

RAZEM

0,525

120
d.7.2

KNR-W 2-02 0408-02

Kleszcze - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej

m3

0,05 * 0,20 * 4,40 * 22

m3

0,968

RAZEM

0,968

121
d.7.2

KNR-W 2-02 0408-03

Krokwie zwykłe długości do 4.5 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej

m3

0,08 * 0,20 * 2,68 * 22

m3

0,943

RAZEM

0,943

122
d.7.2

KNR-W 2-02 0408-01
analogia

Wieszaki - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej

m3

0,08 * 0,20 * 1,50 * 11

m3

0,264

RAZEM

0,264

7.3

Pokrycie dachu

123
d.7.3

KNR-W 2-02 0410-01

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej

m2

2,68 * 8,10 * 2

m2

43,416

RAZEM

43,416

124
d.7.3

KNR-W 4-01 0631-01

Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków (w kolorze)

m2

poz.123 * 2

m2

86,832

RAZEM

86,832

125
d.7.3

KNR-W 2-02 0604-03

Izolacja z papy podkładowej

m2

poz.123

m2

43,416

RAZEM

43,416

126
d.7.3

KNR-W 2-02 0505-04

Pokrycie dachów dachówką bitumiczną (gontem asfaltowym) o kształcie "łuska" mocowaną na zszywki

m2

poz.123

m2

43,416

RAZEM

43,416

7.4

Wykończenie elewacji

127
d.7.4

KNR 2-02 1015-10
analogia

Ażurowe pokrycie ścian wiaty - z listew drewnianych 4x6 cm (rozstaw zgodnie z rysunkiem)

m2

(2,20 * 3 + 2,85 + 2,63) * 2

m2

24,160

RAZEM

24,160

128
d.7.4

KNR-W 4-01 0631-01

Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków (w kolorze)

m2

poz.127

m2

24,160

RAZEM

24,160

7.5

Wyposażenie wiaty

129
d.7.5

wycena indywidualna

Zakup, dostawa i montaż stołu drewnianego piknikowego (na 8 osób)

kpl.

3

kpl.

3,000

RAZEM

3,000

8

ZBIORNIK NA DESZCZÓWKĘ I INSTALACJA NAWADNIAJĄCA

8.1

Zbiornik na deszczówkę

130
d.8.1

KNNR 1 0212-02

Wykopy jamiste o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. III

m3

3,50 * 2,50 * 2,50

m3

21,875

RAZEM

21,875

131
d.8.1

KNNR 4 1411-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm

m3

3,50 * 2,50 * 0,10

m3

0,875

RAZEM

0,875

- 16 -

Norma EXPERT  Wersja: 5.13.100.15  Nr seryjny: 7800  Użytkownik: Archisanit Wojciech Dymek

Rewitalizacja terenu przy zbiorniku wodnym w Starym Kurowie

Przedmiar

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

132
d.8.1

wycena indywidualna

Zakup, dostawa i montaż szczelnego bezodpływowego zbiornika żelbetowego na wodę deszczową o pojemności 9 m3 wraz z wykonaniem przelewu do zbiornika otwartego

kpl.

1

kpl.

1,000

RAZEM

1,000

133
d.8.1

KNNR 1 0214-05

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV

m3

{wykopy} poz.130

m3

21,875

-podsypka

-poz.131

m3

-0,875

-szambo:

-3,00 * 2,40 * 1,60

m3

-11,520

RAZEM

9,480

134
d.8.1

KNNR 1 0526-01
analogia

Rozścielenie nadmiaru ziemi z wykopu, spycharką na terenie płaskim

m3

poz.130 - poz.133

m3

12,395

RAZEM

12,395

8.2

Instalacja nawadniająca

135
d.8.2

KNR 7-07 0107-01

Pompa zatapialna do wody deszczowej, wydajność 150 l/min., 230V (do zabudowy w zbiorniku na deszczówkę) - dostosowana do systemu nawadniania zraszaczowego

kpl.

1

kpl.

1,000

RAZEM

1,000

136
d.8.2

KNNR 5 0701-01
analogia

Kopanie rowów dla rur systemu nawadniana - głębokość wykopu 25 cm

m3

175,00 * 0,20 * 0,25

m3

8,750

RAZEM

8,750

137
d.8.2

KNR 2-28 0314-01
analogia

Montaż rur i kształtek systemu nawadniania, o średnicy zewnętrznej 25 mm

m

175,00

m

175,000

RAZEM

175,000

138
d.8.2

KNR 2-11 0915-01
analogia

Montaż zraszaczy wynurzalnych turbinowych 3/4" o zasięgu do 11 m

szt.

14

szt.

14,000

RAZEM

14,000

139
d.8.2

KNR-W 2-15 0429-02
analogia

Rury przyłączne do zraszaczy

kpl.

poz.138

kpl.

14,000

RAZEM

14,000

140
d.8.2

KNR 2-15 0112-02
analogia

Automatyczne zawory odwadniające 3/4", montowane w gruncie (obsypane przepłukanym żwirem)

szt.

5

szt.

5,000

RAZEM

5,000

141
d.8.2

KNR 0-31 0112-02
analogia

Skrzynka z zaworami automatycznymi (3 sekcje)

kpl.

1

kpl.

1,000

RAZEM

1,000

142
d.8.2

wycena indywidualna

Zakup, dostawa i montaż sterownika systemu nawadniania (montaż w zamykanej szafce)

kpl.

1

kpl.

1,000

RAZEM

1,000

- 17 -

Norma EXPERT  Wersja: 5.13.100.15  Nr seryjny: 7800  Użytkownik: Archisanit Wojciech Dymek

Rewitalizacja terenu przy zbiorniku wodnym w Starym Kurowie

Przedmiar

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

143
d.8.2

KNNR 5 0702-01
analogia

Zasypywanie rowów

m3

poz.136

m3

8,750

RAZEM

8,750

- 18 -

Norma EXPERT  Wersja: 5.13.100.15  Nr seryjny: 7800  Użytkownik: Archisanit Wojciech Dymek